РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

ДУМА  ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

п. Байкал

РЕШЕНИЕ

от 03.10. 2015 года № 24-д

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Портбайкальского сельского поселения

на 2015-2025 годы.

В соответствии с Федеральным законом  от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом Портбайкальского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную долгосрочную  программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Портбайкальского муниципального образования на 2015-2025 годы.

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в

соответствии с утверждённым бюджетом на очередной финансовый год.

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном издании «Портбайкальские вести»,

а также разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в

сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Портбайкальского

Муниципального образования:                                                                  Н.И. Симакова

Приложение

к  решению Думы Портбайкальского

сельского поселения

от _______________№ ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2015-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Портбайкальского сельского поселения на 2015-2025 годы»

| Наименование программы Основание для разработки программы Заказчик программы Разработчик программы Цель программы Задачи программы Сроки реализации программы Перечень основных мероприятий Исполнители программы Объёмы и источники финансирования программы Ожидаемые конечные результаты программы Организация контроля за реализацией программы | муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Портбайкальского сельского поселения на 2015-2025 годов» - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г. N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г.. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Администрация Портбайкальского сельского поселения Администрация Портбайкальского сельского поселения - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Портбайкальского сельского поселения; - организация максимально достоверного учёта потребления энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Программы. - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в Портбайкальском сельском поселении; - обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории. Основными задачами Программы являются: • инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Портбайкальского муниципального образования; • взаимосвязанное по срокам и объёмам Финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; • разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Портбайкальского муниципального образования; • повышение надёжности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Портбайкальского муниципального образования; • стабилизация и последующее уменьшение Образования бытовых отходов; • обеспечение надлежащего сбора и Транспортировки ТБО. 2015-2025 г.г. 1. В сфере теплоснабжения: -Реконструкция тепловых сетей; - перевод котельных с твёрдого топлива на электричество. 2. В сфере водоснабжения: -Бурение скважины. - установка ультрафиолетового обеззараживания. -Строительство централизованной системы водоснабжения. 3. В сфере водоотведения: -строительство канализационных очистных сооружений; - строительство канализационной сети; - строительство септика. 4. В сфере электроснабжения: -мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении» 5. Организация сбора и вывоза ТБО: -улучшение санитарного состояния территории Портбайкальского муниципального образования; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; -улучшение экологического состояния Портбайкальского муниципального образования; -Обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. Администрация Портбайкальского сельского поселения Общий объём финансирования программы составляет: областного бюджета – 0,00 тыс. руб. местного бюджета -23712,00 тыс. руб. внебюджетные средства – 3620,00 тыс. руб. из них: 2015 г. – 70,00 тыс. руб., 2016 г. – 1270,0 тыс. руб., 2017 г. – 6730,тыс. руб., 2018 г. - 6020,0 тыс. руб., 2019 г. - 6250,0 тыс. руб., 2020 г. – 6070,00 тыс. руб., 2021 г.- 1092,0 тыс. руб., 2022 г. - 0 тыс. руб., 2023 г.- 0 тыс. руб., 2024 г.- 0 тыс. руб., 2025 г.- 0 тыс. руб., -создание благоприятных условий проживания жителей поселения; - повышение качества и надёжности жилищно-коммунальных услуг; -дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории Портбайкальского сельского поселения. Портбайкальского сельское поселение |
| --- | --- |

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРТБАЙКАЛЬСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В состав территории Портбайкальского муниципального образования входят земли населённого пункта посёлок Байкал (порт).

Посёлок Байкал расположен на берегу озера Байкал, у истока р. Ангары, у подножия мыса Баранчик. С севера Портбайкальское муниципальное образование граничит с Иркутским районом, Иркутской области. Граница начинается от Иркутского водохранилища  и идёт в юго-западном направлении по пади Малолетняя, далее следует ломаной линией в западном направлении до границы с Маритуйским муниципальным образованием. Граница начинается от истока р. Большая Крутая губа в юго-западном направлении на расстоянии 3 км. 800 м, затем поворачивается в юго-восточном направлении до оз. Байкал.

Протяжённость западной границы составляет 7 км. 200м.

С юга границы на всем протяжении проходит по береговой линии оз. Байкал. Начало границы от 139 км. 600м. до истока р. Ангара.

С востока муниципальное образование граничит с Иркутским водохранилищем. Граница начинается от истока Ангары и идёт в северо-западном направлении по левому берегу Иркутского водохранилища до водораздела Малолетняя.

Внешние транспортные связи поселения осуществляются автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Транспортная связь с г. Иркутск осуществляется через паромную переправу до п. Листвянка – 7 км и далее 70 км по Байкальскому тракту. По территории Портбайкальского поселения проходит Кругобайкальская железная дорога, для которой п. Байкал является конечным пунктом.

На территории п. Байкал расположены учреждения здравоохранения, образования, культуры и другие общественные учреждения, а также завод по розливу байкальской воды.

высокая доля населения пенсионного возраста (18,2%).

- Доля трудоспособного населения 54,7% от нетрудоспособного.

На территории поселения имеются крупные предприятия: «Восточно - Сибирское Речное Пароходство», модернизированный завод по розливу воды (который выходит на проектную мощность в 2015 году), ОАО «РЖД», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», пожарная часть, а также социально значимые объекты: МБОУ ООШ № 9,  детский сад, фельдшерский пункт, дом культуры и церковь.

Одним из приоритетных направлений работы администрации должно  стать содействие занятости населения и создание новых рабочих мест.

Сложность муниципального регулирования вопросов занятости состоит в том, что основное правовое регулирование этих вопросов относится к сфере федерального и регионального законодательства и реализуется через территориальные структуры федеральной службы занятости. Необходимы скоординированные действия в решении этих вопросов государственной службы занятости и исполнительной местной власти.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Анализ текущего состояния систем теплоснабжение. Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Портбайкальского муниципального

образования осуществляется  централизованно – от отопительных котельных.

Значительная часть территории посёлка  относится к зоне

индивидуального теплоснабжения – территории расположенные вне зоны

централизованного теплоснабжения.

Жители индивидуального теплоснабжения для отопления и пище приготовления используют поквартирные источники тепла.

Теплоснабжающей организацией для Портбайкальского сельского поселения

является ООО «БайкалКом» в введении которого находятся источники тепловой энергии и тепловые сети.

На территории п. Байкал сельского поселения, действуют две изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных «Центральная» и «Баранчик».

Котельная «Центральная».

Водогрейная котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и

объектов социальной сферы, осуществляет отпуск теплоносителя в виде отпуска тепловой энергии 95/70о С, фактическая максимальная температура прямой воды не превышает 85о С. Регулирование отпуска тепловой энергии от источника в системы транспортировки тепла осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Котельная введена в эксплуатацию в 1970 году. Период работы котельной –отопительный период. Котельная отапливает 5 многоквартирных  жилых домов, 1 здание пожарной части, 1 торговый павильон,  общая площадь отапливаемых помещений составляет 2498 м2.

Установленная тепловая мощность котельной «Центральная» – 0,39 Гкал/час.

В качестве основного котельно-печного топлива используется уголь, резервное котельно- печное топливо не предусмотрено. Уголь доставляются по железной дороге. Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлен сетевой насос К-45/30 в количестве трех штук.

Производительность сетевых насосов 45 м 3 /ч, напор 30 метров водяного столба.

Установка химической очистки воды для подпитки тепловой сети на котельной «Центральная» не предусмотрена. Дымовая труба котельной «Центральная» стальная, высотой 24 метров, с диаметром устья 300 мм.

Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным забором воды на бытовые нужды из теплосети. Тепловые сети выполнены в двухтрубном исчислении, проложены в железобетонных и деревянных каналах в надземном и подземном исполнении.

Суммарная протяжённость тепловых сетей составляет 0,67 км, износ сетей составляет 70%, сети нуждаются в замене.

Котельная «Баранчик».

Водогрейная котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда, осуществляет отпуск теплоносителя в виде отпуска тепловой энергии 95/70о С, фактическая максимальная температура прямой воды не превышает 85о С

Регулирование отпуска тепловой энергии от источника в системы

транспортировки тепла осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Котельная введена в эксплуатацию в 1981 году. Период работы котельной – отопительный период. Котельная отапливает 2 многоквартирных жилых дома общей площадью 0,995 тыс.м2.

Установленная тепловая мощность котельной «Баранчик» – 0,11 Гкал/час. В

качестве основного котельно-печного топлива используется уголь, резервное котельно-печное топливо не предусмотрено. Уголь  доставляется по железной дороге. Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлен сетевой насос КМ65-50-160. Производительность сетевых насосов 25 м3 /ч, напор 32 метра водяного столба. Установка химической очистки воды для подпитки тепловой сети на котельной «Баранчик» не предусмотрена. Удаление продуктов горения выполняется по

стальной дымовой трубе высотой 18 метров, с диаметром устья 450 мм.

Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным забором воды на бытовые нужды из теплосети. Тепловые сети выполнены в двухтрубном исчислении, проложены в железобетонных и деревянных каналах в надземном и подземном исполнении. Суммарная протяжённость тепловых сетей составляет 0,068 км, износ сетей составляет 85%, все сети нуждаются в замене.

2.2. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

Холодное водоснабжение (ХВС) в рассматриваемом населённом пункте

осуществляется централизованным и децентрализованным способами.

Децентрализованное ХВС присутствует на территории усадебной застройки в северо-западной части поселения и осуществляется из колодцев и поверхностных водоёмов - оз. Байкал, р. Ангара, мал. Баранчик и р. Щелка.

Централизованное водоснабжение холодной водой представлено двумя

системами: «Центральная» и «Баранчик». Данные системы расположены на

значительном удалении друг от друга, вследствие чего варианты их

объединения рассматривать нецелесообразно.

Состав основных объектов рассматриваемых систем водоснабжения:

- «Центральная»: колодец, насосная станция, водонапорная башня,

водоразборная колонка, водопроводная сеть, потребители (5

многоквартирных жилых домов, ПЧ-142);

- «Баранчик»: водозабор, насосная станция, водопровод, 1 потребитель

(котельная).

- режим работы системы – круглый год;

- вода из озера накапливается в колодце  и перекачивается насосами насосной станции в бак запаса воды;

- в баке вода проходит через систему очистки и под естественным напором

поступает по водопроводной сети к потребителям;

- потребители, не подключённые к водопроводной сети, разбирают воду из

Водоснабжение. Существующее положение Портбайкальского муниципального образования.

режим работы системы – круглый год;

- на водозаборе  установлены 2 насоса (1 в работе, 1 в резерве), которые подают в водопровод забираемую из озера воду;

- по водопроводу вода поступает к потребителю (котельная «Баранчик»).

2.2.1. Водозаборные сооружения и источники холодной воды

Система «Центральная».

Водозаборным сооружением в данной системе является колодец, расположенный в юго-восточной части поселения на ул. Вокзальная.

Колодец находится в работе в течение всего года. Водой из данного колодца

обеспечиваются 6 многоквартирных жилых домов и ПЧ-142. Кроме

того, воду из данной скважины берут жители посёлка, не имеющие

централизованного ХВС. Разбор воды такими потребителями осуществляется от водоразборной колонки, установленной на водопроводной сети.

Колодец построен в 1928 г. Первоначально он представлял собой

деревянное сооружение. В середине 1990-ых годов была проведена его

реконструкция – на нижнее деревянное основание были установлены

железобетонные кольца. В настоящее время глубина колодца составляет 4 м. По оценке специалистов эксплуатирующей организации, колодец находится в нормальном рабочем состоянии.

В колодце накапливается вода из оз. Байкал. Колодец с насосной станцией соединён двумя водоводами, проложенными в подземной шахте. Водоводы наполняются водой из колодца. При включении насоса, установленного в насосной станции, запорный клапан на одном из данных водоводов открывается, и насос начинает перекачивать воду из колодца в бак запаса воды. При достижении максимального уровня воды в баке эксплуатационный

персонал выключает насос, в результате чего вода перестаёт поступать в бак,

запорный клапан на водоводе колодца закрывается и удерживает воду в его

водоводах до очередного включения насоса;

Насосная станция представляет собой каменную постройку. В ней

установлены 2 насоса (1 в работе, 1 в резерве). Их характеристики представлены в табл. 1. Производительности насосов в настоящее время достаточно для обеспечения водой всех потребителей данной системы.

Табл. 1

Характеристики насосов насосной станции системы ХВС «Центральная»

| Марка насоса | Год установки | Подача, м3/ч | Напор, м | Номин. мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К 45/30а | 1973 | 35 | 22 | 15 |
| К 45/30а | 1973 | 35 | 22 | 15 |

Бак запаса воды расположен к северу от насосной станции на

возвышенности. Разница отметок высот месторасположений бака и насосной

станции составляет 20 м. Бак установлен на деревянных опорах. Его высота над уровнем земли составляет 6 м. Объём бака – 160 м3.

В баке установлена система очистки воды (бактерицидные лампы). После

прохождения через неё вода самотёком поступает по водопроводной сети к

потребителям. Создаваемое в водопроводной сети давление составляет 2 атм.

По оценке эксплуатирующей организации, объекты рассматриваемой

системы в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

Исходя из информации, полученной от специалистов эксплуатирующей

организации, и результатов проведённого обследования объектов

рассматриваемой системы, выявлены следующие проблемы:

- Насосное оборудование полностью исчерпало свой нормативный срок

службы. Это обстоятельство может привести к возникновению аварийной

ситуации и остановке работы системы на продолжительное время.

- Регулировка режима работы насосов в настоящее время осуществляется

эксплуатационным персоналом вручную, что снижает показатель надёжной и

безаварийной эксплуатации системы.

- Отсутствуют приборы учёта и контроля, что не позволяет достоверно

оценивать объёмы потребляемой воды и эффективность работы системы.

Система «Баранчик». Водозаборным сооружением в данной системе

является поверхностный водозабор. Он расположен в юго-западной части посёлка на берегу оз. Байкал.

Водозабор функционирует только в отопительный период. Забираемая вода

используется для нужд только одного потребителя - котельной «Баранчик».

В настоящее время водозабор представляет собой сооружение некапитального строительства, выполненное из металлических листов. Его

высота составляет 2.2 м, площадь – 10.8 м2, объём – 24 м3.

На водозаборе установлены 2 насоса марки К 80/65 (1 в работе, 1 в резерве).

Они перекачивают воду по водопроводной сети к единственному потребителю – котельной «Баранчик». Основные характеристики данных насосов представлены в табл. 2. Производительности насосов в настоящее время достаточно для обеспечения расчётного водопотребления в системе.

Табл. 2

Характеристики насосов водозабора системы ХВС «Баранчик»

| Марка насоса | Год установки | Подача, м3/ч | Напор, м | Номин. мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К 80/65 | 2000 | 50 | 32 | 7.5 |
| К 80/65 | 2000 | 50 | 32 | 7.5 |

Исходя из информации, полученной от специалистов эксплуатирующей

организации, и результатов проведённого обследования объектов

рассматриваемой системы, выявлены следующие проблемы:

- Насосное оборудование находится в эксплуатации 14 лет – свыше

нормативного срока службы, что может привести к возникновению аварийной ситуации.

- Регулировка режима работы насосов в настоящее время осуществляется

эксплуатационным персоналом вручную, что снижает показатель надёжной и

безаварийной эксплуатации системы.

- Отсутствуют приборы учёта и контроля, что не позволяет достоверно

оценивать объёмы потребляемой воды и эффективность работы системы в целом.

2.3. Анализ текущего состояния сферы сбора твёрдых бытовых отходов

Санитарная очистка. Утилизация ТБО

На территории Портбайкальского  МО  сбором и организацией вывоза ТБО к месту складирования занимается ООО «Автолайн».

Вывоз твёрдых бытовых отходов от населённого  пункта осуществляется на специализированном автотранспорте, через паромную переправу и вывозится на полигон по сбору ТБО.

2.4. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение. Существующее положение.

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Портбайкальского муниципального образования осуществляется от ПС «Туристская» мощностью 110/35/10кВ.

По территории Портбайкальского муниципального образования  установлено две трансформаторные подстанции мощностью 400 кВА каждая. Протяжённость линий в границах МО составляет 3,47 км, общая длина линии 8 км. Требующие замены 6 км. линии.

2.5 Функциональная структура водоотведения

В настоящее время в п. Байкал нет централизованной системы

водоотведения. Отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в

выгребные ямы и надворные туалеты с последующей откачкой ассенизационными машинами.

2.5.1. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Расчётный объём сточных вод в поселении принимается равным сумме

объёмов потребления холодной и горячей воды.

В табл 3 представлен расчётный объём сточных вод п. Байкал.

Таблица 3

Расчётный баланс объёмов сточных вод п. Байкал

| Абоненты водоотведения | Суточные расходы, м3/сут | Часовые расходы, м3/ч | Годовой расход, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | год |
| ВСЕГО: | 32.4 | 37.0 | 22.7 | 1.4 | 7.6 | 0.01 | 9251 |
| - Жилые здания | 18 | 20 | 12 | 1 | 5 | 0.003 | 4774 |
| - Нежилые здания | 7 | 8 | 5 | 0,3 | 2 | 0,001 | 1887 |
| - Прочие абоненты | 7 | 9 | 6 | 0,3 | 1 | 0,01 | 2590 |

Из табл. 2 следует, что в настоящее время годовой расчётный объём

сточных вод в п. Байкал составляет 9 251 м3/год.

# 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Основными факторами, определяющими направления разработки программы

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Портбайкальского муниципального образования на 2015-2025 гг., являются:

тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания до 2025 года;

состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2015г. нормативов потребления;

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их

актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Портбайкальского муниципального образования, а также внебюджетные источники. Объёмы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учётом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счёт установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учётом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

В случае, когда реализация мероприятия ведёт одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлечённых средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Портбайкальского  муниципального образования, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлечённых средств, направленных на указанные мероприятия.

3.1. Система теплоснабжения

Теплоснабжение. Проектное решение.

Раздел «теплоснабжение» разработан на основании архитектурно-планировочного решения и экономической части проекта, данных, предоставленных заказчиком и нормативной документации: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 23-09- 99 «Строительная климатология и геофизика»; СНиП 2.04.01-87* «Общественные здания и сооружения»; СНиП II-35-76 «Котельные установки»; СНиП 2.04.01-87»* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Основным решением для обеспечения теплом потребителей МО Портбайкальское  является реконструкция и модернизация существующей котельной, и реконструкция тепловых сетей.

Расчёт выполнен в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

Климатические условия:

- расчётная температура наружного воздуха для отопления - -28оС;

- максимальная температура отопительного периода - 40 оС;

- продолжительность отопительного периода - 254 суток.

Подсчёт тепловых нагрузок на жилой фонд производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесённому к 1 м2 общей площади; тепловая нагрузка на объекты социально- культурно-бытового обслуживания подсчитывались по удельным показателям, принятым на 1 м3 здания, в зависимости от их назначения, либо на 1 м2 общей площади.

От котельной до потребителя тепловые сети проложить в двухтрубном - надземном или подземном (канальном) исполнении. У потребителя предусмотреть устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Этот вопрос будет решаться на последующей стадии проектировании.

При проектировании тепловых сетей и сооружений в условиях вечномёрзлых грунтов необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным

– от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Для покрытия тепловых нагрузок потребуются следующие мероприятия:

На расчётный срок:

- реконструкция системы отопления в целом – восстановить централизованное отопление на всей территории поселения;

- реконструкция тепловых сетей 0,517 км;

- подключение новых объектов жилой блокированной застройки с тепловой нагрузкой 0,03 Гкал/час к существующим централизованным источникам тепла;

- подключение новых объектов культурно-бытового обслуживания с тепловой нагрузкой 0,03 Гкал/час к существующим централизованным источникам тепла.

В том числе на первую очередь:

- реконструкция тепловых сетей 0,517 км;

- подключение новых объектов жилой блокированной застройки с тепловой нагрузкой 0,03 Гкал/час к существующим централизованным источникам тепла;

- подключение новых объектов культурно-бытового обслуживания с тепловой нагрузкой 0,03 Гкал/час к существующим централизованным источникам тепла.

3.2. Система водоснабжения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Портбайкальского муниципального образования предполагается покрывать за счёт о. Байкал.

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения посёлка Байкал.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления МО Портбайкальское

составит 71,3 м3/сут на первую очередь и 82,3 м3/сут на расчётный срок.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения МО Портбайкальское являются:

- обеспечение надёжного, бесперебойного водоснабжения всех категорий

водопотребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с

реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития МО Портбайкальское при сохранении качества и надёжности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и

поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО Портбайкальское  являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых

объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем

Водоснабжения Портбайкальского  МО являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счёт оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии

водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надёжности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена выработавшей свой ресурс запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учёта воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счёт оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

В данный период развития Портбайкальского муниципального образования наблюдается тенденция стабилизации численности населения за счёт миграции и естественного прироста населения.

Согласно тенденции развития Портбайкальского МО на период до 2024 г. планируется:

- развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной

инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объёмов комплексной реконструкции и благоустройства жилых

территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности

муниципального образования, путём развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Схемой предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки, обеспечивающих надёжность подачи воды потребителю.

Существующие мощности водозаборов позволят с избытком покрыть потребности посёлка в водопользовании.

Нормы водопотребления и расчётные расходы воды

Объем воды, который потребуется  на первую очередь и расчётный срок,

принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупнённой среднесуточной норме водопотребления – 100,0 л/сут на человека. Укрупнённая среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку огородов и частично зелёных

насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление п. Байкал  приводится в таблице 4

Таблица 4. Водопотребление п. Байкал

Расчётный баланс холодного водоснабжения п. Байкал

| Система водоснабжения / Абоненты водопотребления | Кол-во ед. с ХВС чел. | Норма ХВС л/сут/ед | Суточные расходы, м3/сут | Часовые расходы, м3/ч | Годовой расход, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | год |
| ВСЕГО: |  |  | 71,3 | 75,3 | 68,2 | 19,01 | 22,01 | 18,001 | 6877 |
| Центральная" |  |  | 71 | 75 | 68 | 19 | 22 | 18 | 6057 |
| Потребление воды: |  |  | 16 | 20 | 13 | 1 | 4 | 0 | 5740 |
| Жилые здания | 132 | 50 | 7 | 8 | 5 | 0,3 | 2,0 | 0.001 | 2310 |
| Гостиница | 20 | 120 | 2 | 3 | 2 | 0,1 | 0,6 | 0.001 | 840 |
| Водоколонка | 296 | 25 | 7 | 9 | 6 | 0,3 | 1,2 | 0.01 | 2590 |
| Пожаротушение |  |  | 54 | 54 | 54 | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Потери воды |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,03 | 0.03 | 0.03 | 263 |
| "Баранчик" |  |  | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 0,20 | 0.8 | 0.002 | 820 |
| Потребление воды |  |  | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 0,20 | 0.8 | 0.0006 | 816 |
| Котельная |  |  | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 0,20 | 0.8 | 0.0006 | 816 |
| Потери воды |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,001 | 0.001 | 0.001 | 4 |

Расход воды на пожаротушение.

Расчётный расход воды на наружное пожаротушение и расчётное количество

одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчётная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В п. Байкал на первую очередь и расчётный срок принимается один пожар, с

расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) :1000=108 м3.

Предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода. На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м. Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баке забора воды, в пожарных гидрантах  и в противопожарных водоёмах.

Мероприятия по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд п. Байкал предполагается покрывать за счёт озера Байкал.

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Байкал запланированы следующие мероприятия на первую очередь и расчётный срок.

1. Сохранение, развитие и реконструкция существующей централизованной системы водоснабжения.

2. Оборудование водозаборов компактными установками по водоподготовке малой производительности на новых технологиях и установками по обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

3. Реконструкция и замена существующих морально и физически изношенных сетей водоснабжения и оборудования на них с применением труб ПВХ (первая очередь):

4. Постепенная замена насосного оборудования.

5. Установка приборов учёта расхода и уровня воды на скважинах.

6. Ремонт и утепление павильона насосной станции.

7. Строительство новых водопроводных сетей.

8. Обеспечение к концу расчётного срока всего населения посёлка централизованным водоснабжением.

Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учёт расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

3.3. Система сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов

Санитарная очистка. Утилизация ТБО. Проектное решение

Портбайкальское  муниципальное образование

В соответствии с проектным решением численность населения п. Байкал на первую очередь составит 532 человек. Расчёты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твёрдые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчёта 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

В соответствии с этой нормой годовое количество ТБО, подлежащее утилизации  условно  составит 212,8 тонн в год.

Отходы  утилизируются на существующем полигоне для сбора ТБО в г. Иркутске.

В Портбайкальском муниципальном образовании разработана Генеральная схема санитарной очистки территории Портбайкальского муниципального образования.

Несанкционированные свалки на территории Портбайкальского муниципального образования отсутствуют.

Ввиду того, что территория Портбайкальского муниципального образования расположена в 70 км от г. Иркутска и 190 км от г. Слюдянка и весь посёлок окружён с одной стороны «Национальным парком», а с другой озеро Байкал, прямого сообщения с г. Иркутском и г. Слюдянкой нет.  Вывоз мусора осуществляется через паромную переправу. Для комплексного решения проблемы обращения с отходами требуется приобрести и установить на территории п. Байкал инсинератор.

3.4. Система электроснабжения

Электроснабжение. Проектное решение

Проект выполняется на основании исходных данных, справочной и нормативной документации, действующей на территории Иркутской области и Российской Федерации, а именно:

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

– СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

– РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и «Изменений и дополнений» к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки» от 02.08.99 г.;

– СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Для выявления количества и мощности трансформаторных подстанций (ТП), 10/0,4 кВ устанавливаемых в планируемой застройке необходимо определить суммарную расчётную нагрузку всех потребителей электроэнергии новой застройки. Данным проектом определяются электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП и учитываются потребители новой застройки.

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:

– электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы,

электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;

– электроприёмники отдельно стоящих общественных и производственных зданий;

– электроприёмники инженерных сооружений.

На территории Портбайкальского МО в настоящее время установлено две трансформаторные подстанции, для качественного обслуживания населения требуется не менее четырёх трансформаторных подстанций в связи с нехваткой напряжения в домах. 70 % линии ветхая и требуется срочная замена  линий электропередач.

# 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В Портбайкальском сельском поселении установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

4.2. Модель расчёта перспективного спроса коммунальных ресурсов.

Наряду с прогнозами территориального развития поселения, важное значение, при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объёмы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение

потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во- вторых, прогнозные объёмы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчёте надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Совокупное потребление

коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трём основным категориям:

− население;

− бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

СПi = ОПi х УОi

Где:

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения,

газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность

населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключённого к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведённой к определяющему показателю.

Удельные объёмы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объёмов потребления могут быть приняты утверждённые в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведённые к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учёта, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций

коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учётом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными

учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчёт осуществляется исходя из отношения объёмов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i = ОП бюдж. факт.i х СП i, где,

ОП нас. факт i

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги

бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СП i – расчётная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями на территории поселения.

Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп, где

Иреализ. – индекс изменения объёмов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчёте на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет,

предшествующих расчёту. Индекс изменения промышленного производства

определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально- экономического положения городских округов и муниципальных районов Иркутской области).

Для оценки перспективных объёмов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

4.3. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз по мере накопления. |

4.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в таблице 6.

Таблица 6

|  | Холодное водоснабжение | Электрическая энергия |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | нет | имеется |
| Многоквартирные жилые дома | Имеется частично | имеется |
| Прочие потребители | нет | имеется |

# 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

5.1. Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация Портбайкальского сельского поселения.

5.2. Муниципальным  заказчиком Программы является Администрация Портбайкальского сельского поселения.

5.3. Муниципальный заказчик программы:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит  предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

5.4. Исполнителями Программы являются Администрация Портбайкальского сельского поселения, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и  в сфере обращения ТБО.

5.5. Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

5.6. Ежегодно Исполнители Программы представляют в Администрацию Портбайкальского сельского поселения сведения о реализации Программы.

5.7. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Портбайкальского сельского поселения.

6. МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,     СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 23712,00 тыс. руб.

Мероприятия и финансовое обеспечение Программы по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора  твёрдых бытовых отходов  приводится в таблице 8.

На 2014 г. прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 7

| № п/п | Услуги | Тарифы на услуги | Темп роста % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2014 по 30.06.2014 | 01.07.2014 по 31.12.2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электроснабжение (ООО «Облкоммунэнерго») | 0,574 | 0,588 | 2,4% |
| 2 | Теплоснабжение (ООО БайкалКом) | 2169,05 | 2169,05 | 0,0% |
| 3 | Водоснабжение (ООО БайкалКом) | 22,83 | 22,83 | 0,0% |
| 4 | Вывоз ТБО | 4,14 | 4,14 | 0,0% |

# 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Портбайкальского сельского поселения на 2015-2025 годы предусматривает  повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций  различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путём внедрения ресурсоэнергосберегающих  технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию  эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Таблица № 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Источники финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| 1 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бурение артезианской скважины до 200м, обустройство водозаборной колонки (строительство водонапорной башни) | Снабжение населения качественной питьевой водой | Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания. | Улучшение качества питьевой воды | Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство водопровода | Улучшение качества жизнеобеспечения населения | Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | 220,00 | 220,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство сетей хозяйственно- бытовой канализации и блочно – модульных канализационных очистных сооружений | Улучшение качества жизнеобеспечения населения | Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  | 5100 | 5100 | 5100 | 5700 |  |  |  |  |  |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 20,00 20,0 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов | Улучшение экологической обстановки в поселении | Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 70,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Оборудование площадок для сбора твёрдых бытовых отходов и мусора (твёрдое покрытие, ограждение) | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов и мусора | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв., улучшение экологической обстановки | Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  | 40,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сфера Теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена теплотрассы по ул. Вокзальная Ду 50-100 мм, L=517 м 4292 |  | Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 100,00 400,00 | 100,00 400,00 | 100,00 500,00 | 100,00 600,00 | 200,00 700,00 | 92,00 1000,0 |  |  |  |  |
| 5.2. | Перевод квартир в многоквартирных домах на электрические конвектора. | Создание комфортных условий проживания граждан и уменьшение затрат на теплоснабжение. | Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 530 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |