ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный заказчик

Администрация Портбайкальского

муниципального образования

(городского поселения) Слюдянского

района Иркутской области

Муниципальный контракт

№ 0134300054811000052 от 22.08. 2011г

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Градостроительное планирование развития территории

(Материалы по обоснованию)

Иркутск

2011 – 2012

## Руководящий состав Территориального проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области ОАО «Иркутскгражданпроект»

Генеральный директор

ОАО «Иркутскгражданпроект»                                                                                В.Ю. Юртин

Главный архитектор института                                                                                    И.В. Козак

Начальник Отдела территориального

планирования                                                                                                          С.Г. Алёшкина

Главный архитектор

Отдела территориального планирования                                                 В.Я. Снежко-Блоцкий

## Разработчики документа территориального планирования

Основные разделы

- экономика                                                                                                              Д.В. Маргеева

- Транспорт                                                                                                                  Е.А. Зелент

- Водоснабжение и водоотведение                                                                       В.С. Ленденев

- Теплоснабжение                                                                                               С.Ю. Салманова

- Электроснабжение  и связь                                                                                    Е.Е. Акреева

Специальные разделы

- Комплексная оценка территории.

Охрана природы и окружающей среды                                                        А.А. Степанишина

- Инженерно-технические мероприятия

гражданской обороны. Мероприятия по

предупреждению чрезвычайных ситуаций                                                         Э.В. Щелканов

- Инженерная подготовка и защита территорий                                           А.А. Плетненцова

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ

НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

Главный архитектор проекта                                                                           С.А. Александров

## Авторский состав проекта

| Генеральный директор ОАО «Иркутскгражданпроект» | В.Ю. Юртин |
| --- | --- |
| Главный архитектор института | И.В. Козак |
| Отдел территориального планирования |
| Начальник Отдела территориального планирования | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть |  |
| Главный архитектор проекта | С.А. Александров |
| Ведущий архитектор | А.С. Мельникова |
| Архитектор 3-й категории | К.С. Ковшарова |
| Архитектор | И.А. Лобанова |
| Экономика |  |
| Инженер-экономист | Д.В. Маргеева |
| Транспорт, инженерная подготовка |  |
| Главный инженер проекта | А. А. Плетненцова |
| Ведущий инженер | Е.А. Зелент |
| Водоснабжение, водоотведение |  |
| Главный специалист | В.С. Ленденев |
| Теплоснабжение |  |
| Инженер | С.Ю. Салманова |
| Сети электроснабжения и связи |  |
| Инженер | Е.Е. Акреева |
| Охрана окружающей среды |  |
| Инженер-эколог | А.А.Степанишина |
| ИТМ ГО ЧС |  |
| Инженер ГО ЧС | Э.В. Щелканов |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Руководящий состав Территориального проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области ОАО «Иркутскгражданпроект»	2

Разработчики документа территориального планирования	3

Авторский состав проекта	4

ОГЛАВЛЕНИЕ	5

ВВЕДЕНИЕ	7

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13

Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и Иркутской области	13

Сведения о планах и программах комплексного социально - экономического развития.	14

ГЛАВА I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	15

1.	Положение Портбайкальского МО в системе расселения	15

1.1. Использование территории	16

1.2. Жилищный фонд	17

1.3. Культурно-бытовое обслуживание	17

2. Экономическая база развития муниципального образования	19

2.1. Отрасли производственной сферы	19

2.2. Внешний транспорт	19

2.3. Население	20

3.Административно-территориальные границы Портбайкальского муниципального образования	21

3.1. Границы населенного пункта р.п. Байкал	21

3.2. Определение границ населенного пункта р.п. Байкал	22

4. Архитектурно-планировочная структура территории	22

5. Транспорт и улично-дорожная сеть	24

5.1. Внешний транспорт	24

5.1.1. Автомобильный транспорт	25

5.1.2. Речной транспорт	25

5.1.3. Железнодорожный  транспорт	27

5.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт	27

5.3. Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта	28

5.4 Проектное решение	29

5.4.1. Улично-дорожная сеть	29

5.4.2. Легковой транспорт	30

6. Водоснабжение и канализация	31

6.1. Настоящее положение	31

6.1.2. Хозяйственно - бытовая канализация	31

6.1.3. Ливневая канализация	31

6.2. Проектное решение	31

6.2.1. Водоснабжение	31

6.2.2. Хозяйственно - бытовая канализация	32

6.2.3. Ливневая канализация	32

7. Теплоснабжение	33

7.1. Настоящее положение	33

7.2. Проектное решение	33

8. Электроснабжение	37

8.1. Настоящее положение	37

8.2. Проектное решение	38

9. Первая очередь строительства	38

9.1. Жилищное строительство	38

9.2. Распределение жилищного фонда на первую очередь строительства	39

9.3. Культурно-бытовое обслуживание	39

10. Технико-экономические показатели	41

10.1. Использование территории	41

10.2. Жилищное строительство	42

10.3. Культурно-бытовое обслуживание	44

10.4. Зеленые насаждения общего пользования	46

10.5. Спортивные сооружения	46

10.6. Основные технико-экономические показатели генерального плана Портбайкальского МО	46

ПРИЛОЖЕНИЕ	52

Приложение 1. Принятый классификатор функционального зонирования в документах территориального планирования (генеральный план) в ОАО «Иркутскгражданпроект».	53

Приложение 2. Техническое задание на разработку генерального плана Портбайкальского МО.	53

Приложение 3. Протокол заседания Градостроительного Совета при Губернаторе Иркутской области.	62

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Портбайкальского муниципального образования (в дальнейшем – Портбайкальское МО) выполнен на основании Муниципального контракта № 0134300054811000052 от 22.08.2011г, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Портбайкальского муниципального образования, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г в ред. Федеральных законов от 19.07.2011г №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Слюдянского района, а также положениями технического задания к проекту.

Подготовка проекта Генерального плана осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Проект Генерального плана состоит из двух основных этапов:

- научно-исследовательская часть;

- разработка Генерального плана.

В составе первого этапа рассмотрены материалы:

- Схема территориального планирования Иркутской области, разработанная ФГУП Российский Государственный Научно-исследовательский и проектный Институт Урбанистики в г. Санкт-Петербурге в 2009 году.

- Схема территориального планирования Слюдянского района, разработанная ОАО «Иркутскгипродорнии» в г. Иркутске в 2011 году.

- Основные приоритеты социально-экономического развития Портбайкальского МО на период до 2017 года. (Приложение к Постановлению главы Портбайкальского городского поселения от 15.06.2011г № 54 «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития Портбайкальского городского поселения на 2007-2017 годы») и др..

Предусматриваются следующие временные сроки реализации:

- Расчетный срок, на который будут рассчитаны все основные проектные решения - 2031 год;

- Первая очередь, на которую будут определены первоочередные мероприятия - 2017 год.

1. Территориальное планирование Портбайкальского МО Слюдянского района Иркутской области осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Портбайкальского МО.

2. Генеральный план Портбайкальского МО разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования.

3. Положения Генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработки и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральными планами поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

4. Материалы для обоснования необходимы для утверждения Генерального плана Портбайкальского МО и содержит в себе текстовые и графические материалы.

5. Утверждение генерального плана осуществляется представительным органом местного самоуправления поселения, городского округа.

6. Реализация генерального плана Портбайкальского муниципального образования осуществляется в соответствии со статьей 26 Градостроительного Кодекса РФ.

7. Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

8. Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

Состав проекта

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы (2-й этап - разработка Генерального плана Портбайкальского МО) |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории | Не секретно |
| 3. | Том III. Книга 1. Инженерная защита территории. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Секретно |
| 4. | Том III. Книга 2. Комплексная оценка территории. Охрана окружающей среды. Охрана объектов культурного наследия | Не секретно |
| Графические материалы (2-й этап - разработка Генерального плана поселения) |
| Утверждаемая часть |
| 5. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Портбайкальского МО. Основной чертеж. Масштаб 1:25 000 | Не секретно |
| 6. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Портбайкальского МО. Основной чертеж населенного пункта р.п. Байкал. Масштаб 1:2 000 | Не секретно |
| 7. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи населенного пункта р.п. Байкал, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Портбайкальского МО. Масштаб 1:2000 | Не секретно |
| 8. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения населенного пункта р.п. Байкал, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Портбайкальского МО. Масштаб 1:2 000 | Не секретно |
| 9. | Карта планируемого размещения объектов водоснабжения населения, водоотведения населенного пункта р.п. Байкал, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Портбайкальского МО. Масштаб 1:2 000 | Не секретно |
| 10. | Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Портбайкальского МО. Масштаб 1:25 000 | Не секретно |
| 11. | Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения населенного пункта р.п. Байкал, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Портбайкальского МО. Масштаб 1:2000 | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 12. | Карта расположения Портбайкальского МО в структуре Слюдянского района. Масштаб 1:250 000 | Не секретно |
| 13. | Карта расположения объектов местного значения на территории населенного пункта р.п. Байкал Портбайкальского МО. Опорный план. Масштаб 1:2000 | Не секретно |
| 14. | Карта размещения и пешеходной доступности объектов социального обслуживания на территории населенного пункта р.п. Байкал Портбайкальского МО. Масштаб 1:5 000 | Не секретно |
| 15. | Карта зон с особыми условиями использования территорий ОКН и археологии. Масштаб 1:2 000 | Не секретно |
| 16. | Карта зон с особыми условиями использования территорий Портбайкальского МО. Комплексная оценка территории. Масштаб 1:2 000 | Не секретно |
| 17. | Карта инженерной подготовки территории населенного пункта р.п. Байкал Портбайкальского МО. Масштаб 1:2 000 | Секретно |
| 18. | Проектный план. Масштаб 1:2 000 | Секретно |
| 19. | Схема оповещения. Масштаб 1:2 000 | Секретно |

Термины и определения

В настоящей научно-исследовательской работе термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается;

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м;

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система территориального планирования

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

ООТП – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и Иркутской области

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральная целевая программа «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории в 2011-2020 годы»;

- Федеральный закон об охране оз. Байкал от 01.05.1999 г.

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

- Закон Иркутской области от 21.06.2010 № 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области";

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области";

- Закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области";

- Постановление Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений";

- Постановление Правительства Иркутской области от 29.03.2012 № 107-пп "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области".

- Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Слюдянского района Иркутской области»;

- Решение Думы Портбайкальского муниципального образования от 11.04.2007г. №9-Д «О границах Портбайкальского муниципального образования»

## Сведения о планах и программах комплексного социально - экономического развития.

- Программа социально-экономического развития Портбайкальского муниципального образования на период до 2017 года, утвержденная решением Думы Портбайкальского муниципального образования №18-Д от 04.09.2007 г.;

- Программа социально-экономического развития Слюдянского района Иркутской области на период 2010-2014 гг., утвержденные решением Думы муниципального образования Слюдянский район №86 V-рд от 13.11.2009г.;

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район на 2011-2015 гг»;

# ГЛАВА I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Положение Портбайкальского МО в системе расселения

Поселок расположен на берегу озера Байкал, у истока р. Ангары, у подножия мыса Баранчик. Рельеф местности гористый, для застройки пригодна узкая береговая полоса и участки горных распадков, что создает существенные трудности при выборе площадок под строительство. В то же время положение поселка на берегу уникального озера, наличие железной дороги и ближайшего к Иркутску оборудованного порта на Байкале (расстояние по водохранилищу – 56км) обеспечивает благоприятные предпосылки для развития функций транспорта, отдыха и туризма. По территории Портбайкальского городского поселения проходит Кругобайкальская железная дорога, для которой р.п. Байкал является конечным пунктом.

Важнейшим фактором и специфическим ресурсом развития Портбайкальского МО следует рассматривать, прежде всего, его физико-географическое положение. Портбайкальское МО расположено в границах Байкальской природной территории (БПТ), в ее центральной экологической зоне, включающей озеро Байкал и прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону.

На Байкальской природной территории, согласно Федеральному закону от 01.05.1999г № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности, запрещающий и ограничивающий виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на экологическую систему озера Байкал. Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне озера Байкал, утвержден Правительством Российской Федерации Постановлением от 30.08.2001г. №643. К ним относится, в том числе, и строительство зданий и сооружений на незатронутых природных территориях. Размещение рекреационных объектов допускается только на территориях рекреационного назначения, предусмотренных комплексной схемой охраны и использования природных ресурсов.

Большую часть территории занимает ГУ Прибайкальский национальный парк. Прибайкальский национальный парк (ПНП)- особо охраняемая природная территория (ООПТ) федерального значения - создан для сохранения природы западного побережья оз. Байкал. Он включает в себя самый большой охраняемый участок байкальской береговой линии (почти четверть всей ее длины). По богатству растительного и животного мира, количеству редких видов флоры и фауны, а также археологических объектов ПНП превосходит любой другой заповедник или национальный парк Байкальского региона. При этом именно через парк проходит основной поток туристов, посещающих Байкал.

Порт Байкал входит в Слюдянскую районную систему расселения и административно подчиняется ее центру – г. Слюдянка, с которым связан железной дорогой (расстояние – 101 км), однако сообщение затруднено низкой регулярностью (три раза в неделю). Более удобна связь с областным центром – через паромную переправу 7км до Листвянки и далее 70км по Байкальскому тракту до Иркутска. Ранее поселок подчинялся областному центру, в настоящий момент же основные предприятия обслуживания (административные, здравоохранения и др.) находятся в г. Слюдянка.

Поселение расположено в северо-восточной части территории Слюдянского района. Граница Портбайкальского МО с севера граничит с Иркутским районом Иркутской области, с запада муниципальное образование граничит с Маритуйским муниципальным образованием, с юга граница на всем своем протяжении проходит по береговой линии оз. Байкал, с востока муниципальное образование граничит с Иркутским водохранилищем.

В состав Портбайкальского городского поселения входит один населенный пункт р. п. Байкал, являющийся административным центром муниципального образования.

## 1.1. Использование территории

Территория Портбайкальского МО в современных границах составляет 7096,7га. Большую часть территории занимает ГУ Прибайкальский национальный парк. Земли, покрытые лесной растительностью, занимают 97,8% всей территории поселения. На застройку приходится 56,5га, что составляет лишь 0,8% общей площади поселения. На различные рекреационные территории приходится лишь 1,4% территории поселения.

Площадь селитебной территории составляет 37,6га – лишь 0,5% площади поселения и 66,4% площади застройки. Площадь селитебной территории на одного жителя поселка составляет 709,4м2.

Площадь жилой застройки составляет лишь 0,4% общей площади поселения и 70,25 селитебной территории. Жилая застройка характеризуется низкой плотностью – 322м2/га, что объясняется преобладанием малоэтажной усадебной застройки. Плотность населения в границах жилой застройки составляет 20,1чел/га.

Под объекты обслуживания отводится площадь 4,2га (0,1% общей площади). Значительную площадь занимают объекты культурного назначения. Обеспеченность населения территорией спортивных сооружений значительно ниже нормативной. На территории поселения отсутствуют озелененные территории общего пользования.

Производственные территории и территории инженерной и транспортной инфраструктур занимают площадь 13,2га, что составляет лишь 0,2% территории поселения, и представлены преимущественно территорией внешнего транспорта (Кругобайкальской железной дорогой и портом). Промышленные и коммунально-складские территории занимают площадь 3,7 га.

Закрытые и открытые кладбища составляют территории специального назначения и занимают площадь, равную 0,7га. Существующие сельхозугодья занимают 0,1% площади поселения – 5,3га.

Таблица 1. Современное использование территории.

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 26,4 | 0,4 | 498,1 |
| в т. ч. 1-2-этажная с приусадебными участками | 26,4 | 0,4 |  |
| 1-2-этажная с приквартирными участками | - | - |  |
| 2-этажная безусадебная | - | - |  |
| среднеэтажная (3-4 этажа) | - | - |  |
| многоэтажная (5 этажей и более) | - | - |  |
| садоводства | - | - |  |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 0,3 | 0,0 | 5,7 |
| Территории общеобразовательных и дошкольных учебных заведений | 0,3 | 0,0 | 5,7 |
| Средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения | - | - | - |
| Объекты здравоохранения | 1,6 | 0,0 | 30,2 |
| Учреждения социального обеспечения | 0,8 | 0,0 | 15,1 |
| Культовые сооружения | 1,1 | 0,0 | 20,8 |
| Территории зеленых насаждений и другие рекреационные территории общего пользования | - | - | - |
| Спортивные сооружения | 0,2 | 0,0 | 3,8 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | 6,9 | 0,1 | 130,2 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 37,6 | 0,5 | 709,4 |
| Б. Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 0,5 | 0,0 |  |
| Внешний транспорт | 9,9 | 0,1 |  |
| Коммунально-складские территории | 3,2 | 0,0 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 13,6 | 0,2 |  |
| В. Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 6938,4 | 97,8 |  |
| Луга и пойменные территории | - | - |  |
| Водные пространства | - | - |  |
| Прочие рекреационные территории | 101,8 | 1,4 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 7040,2 | 99,2 |  |
| Г. Прочие территории |  |  |  |
| Режимные территории | - | - |  |
| Участки санитарно-технических устройств | - | - |  |
| Участки инженерных сооружений | 0,3 | 0,0 |  |
| Специальные территории | 0,7 | 0,0 |  |
| Питомники | - | - |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 4,3 | 0,1 |  |
| Неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных предприятий | - | - |  |
| Прочие территории | - | - |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 5,3 | 0,1 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО | 7096,7 | 100,0 |  |

## 1.2. Жилищный фонд

Общий объем жилищного фонда поселка Байкал на 01.01.2012г составил 8,5 тыс. кв. м. общей площади. Жилая застройка представлена 1-2-этажными домами, главным образом, с усадьбами, на территории которых приходится 67,1% общей площади жилого фонда – 5,7 тыс. кв. м. квартир. На территории поселка расположены двухэтажные многоквартирные дома (четыре 16-квартирных и два 7-8-квартирных), на долю которых приходится 32,9% жилого фонда – 2,8 тыс. кв. м. общей площади квартир. Большинство жилых домов имеет сверхнормативный уровень физического износа и на перспективу подлежит замене.

Средняя жилищная обеспеченность составила на исходный год разработки проекта 16,0 кв. м. на чел, что значительно ниже среднего уровня для городских поселений Иркутской области (19,9м2/чел.).

Уровень благоустройства жилищного фонда р. п. Байкал составляет менее 20% общей площади.

## 1.3. Культурно-бытовое обслуживание

Социальная инфраструктура поселка представлена школой, детским садом, клубом, фельдшерско-акушерским пунктом, пятью небольшими магазинами, кафе, пожарным депо и коммунальным хозяйством. В последнее время появились небольшие объекты отдыха и туризма – пансионаты, гостевые дома.

Таблица 2. Современная обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| Детские учреждения |
| Детские дошкольные учреждения | место | 55 | 50 | 94 | 100 |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 90 | 170 | 100 |
| Внешкольные учреждения, | место | 12 | - | - | - |
| 10% общего количества школьников |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары | койка | 13,47 | - | - | - |
| Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 20 | 40 | 100 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | - | - | - |
| Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка | 70* | - | - | - |
| число детей до 1 года 23 чел. |  |  |  |  |  |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | - | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | - | - | - |
| Территория спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 | 0,2 | 0,4 | 53,9 |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20 | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубные учреждения** | мест | 50 | 123 | 232,1 | 100 |
| Городские массовые библиотеки | тыс. экземпляров книг | 4,5 | - | - | - |
|  | читательское место | 2,3 | - | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 торг. площади | 280 | 250,0 | 192,3 | 100 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | - | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 50 | 38,5 | 96,2 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | - | - | - |
| Предприятия и учреждения коммунального обслуживания |
| Прачечные | кг белья в смену | 10 | - | - | - |
| Химчистки | кг вещей в смену | 4 | - | - | - |
| Бани | место | 5 | - | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | 40 | 75,5 | 100 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 0,5 тыс. чел. | 100 |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | - | - | - |

Нормативная и фактическая потребность населения удовлетворена по объектам образования. Однако существующая разрозненная система расселения делает дошкольное образовательное учреждение относительно удаленным от части населения.

Также нормативные потребности удовлетворены по таким видам обслуживания, как гостиницы, отделения связи, клубные учреждения, объекты торговли и общественного питания. Действующий ФАП также удовлетворяет нормативные потребности по амбулаториям. Однако в поселке отсутствует стационар, а районная больница находится в п. Слюдянка и достаточно отдалена.

В поселке отсутствуют спортивные залы и бассейны. В целом, потребности в спортивных учреждениях не удовлетворяются.

2. Экономическая база развития муниципального образования

## 2.1. Отрасли производственной сферы

Историческая справка: Первые поселения на территории порта Байкал относятся ко времени, когда на этой территории жили эвенки. Известны две их промысловые стоянки напротив истока Ангары. Сам поселок берет свое начало в первой половине 20 века, когда строящийся Транссиб от Иркутска дотянулся до Байкала, и возникла острая потребность в крупной перевалочной базе для переправки грузов с железнодорожного транспорта на водный. Отсюда поезда, грузы и пассажиры переправлялись на другой берег паромами и ледоколами. После того, как была построена плотина Иркутской ГЭС и затоплена ветка железной дороги Иркутск - Порт Байкал, поселок остался тупиковой веткой КБЖД.

Промышленность

Порт Байкал изначально формировался как крупная перевалочная база, крайне необходимая при строительстве КБЖД, с целью доставки людских ресурсов, железнодорожных составов и прочих грузов. Как следствие, пространственная организация социально-экономической системы поселения представляет собой однополярное территориально-пространственное образование с центром – предприятие ОАО «ВСРП», железнодорожная станция и периферией – зоны жилой застройки с объектами социально-бытового обслуживания.

Производственная инфраструктура представлена заводом по розливу воды ООО «Байкальские воды».

В рамках расчетного срока предлагается сохранение завода по производству питьевой бутилированной воды(1*).

Примечание: (1*) – В рамках средне- и долгосрочной перспективы (за расчетный срок) завод по розливу воды ООО «Байкальские Воды» предлагается к закрытию и создания на его базе музея судоходства.

На перспективу предлагаются следующие направления развития экономики р.п. Байкал:

1. Направление развития местной промышленности:

- завод по производству питьевой бутилированной воды;

2. Направление создания новых бизнес-структур и привлечения инвестиций:

- гостиничные комплексы, в т. ч. коттеджного типа;

- культурно-этнографический ансамбль КБЖД;

- центр туризма (всесезонный центра туристических услуг);

- центр комплексных услуг (станция технического обслуживания автомобилей, гостиница, кафе и др.).

Потенциальным инвестором объекта вокзального комплекса рассматривается ОАО «РЖД».

## 2.2. Внешний транспорт

Производственная инфраструктура представлена такими предприятиями как ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство», ОАО «Российские железные дороги».

Проектом предусматривается строительство крупного вокзального комплекса (транспортно-пересадочный узел «Маяк» (1*) на 250 мест.

Отсутствие автомобильной связи с «Большой землей» накладывает существенные ограничения в развитии поселка, и делает жителей поселка зависимыми от водного и железнодорожного транспорта. Автомобильный транспорт в отличие от вышеперечисленных видов транспорта обладает большей мобильностью и в конечном итоге, требует меньших временных и денежных затрат.

Дальнейшее устойчивое развитие Портбайкальского МО направлено на развитие сети внешнего транспорта, расположенного на территории Шелеховского и Иркутского р-на.

В рамках выбранной стратегии предлагается построить два участка автодороги это 38км участок необходимой для связи с областным центром и 26 км участок с выходом на Большой Луг, г. Шелехов и далее на г. Слюдянка. Общее расстояние до г. Иркутска составит чуть более 64км.

Примечание: (1*) - Название транспортно-пересадочного узла «Маяк» условное, названного в честь расположенного в р.п. Байкал маяка. Маяк является объектом охраны федерального значения и носит символический характер в истории формирования р.п. Байкал.

## 2.3. Население

Бурное строительство Транссиба в 1900-1914 гг. привлекло сюда десятки тысяч людей со всей России. В 1910г в поселке проживало более 2000 человек. После строительства Иркутской ГЭС порт оказался отрезанным от основной магистрали. Рост безработицы обусловил отток населения из поселков на 80-километровом железнодорожном тупике от порта Байкал до поселка Култука.

В 1970-е годы началась новая великая стройка, и порт стал выполнять функции одного транспортного узла. Отсюда перебрасывались грузы на строительство Байкало-Амурской магистрали. К концу 1980-х гг. основные работы на БАМе были завершены. Снова сложилась кризисная ситуация с трудоустройством. В 1990-е годы тяжелая экономическая ситуация в поселках усугубилась. В п. Байкал остались лишь те, кто имел хоть какую-то работу на железной дороге, в порте и в лесничестве. Часть населения занималась подсобным хозяйством.

За последние 10 лет демографическая ситуация в поселении характеризуется естественным приростом населения. Учитывая тенденции рождаемости и смертности, в среднесрочной перспективе сохраняются естественный прирост населения. Высокий уровень рождаемости способствуют дальнейшему приросту численности детей и подростков. Одновременно с увеличением доли детей и увеличением лиц старше трудоспособного возраста будет расти и доля населения трудоспособного возраста.

Таблица 3. Характеристика демографического потенциала поселения.

| № | Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. | 517 | 525 | 537 | 548 |
| 2 | Рождаемость, чел. | 8 | 12 | 12 | 7 |
| 3 | Смертность, чел. | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Число зарегистрированных браков, ед. | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Число разводов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

С учетом экономического развития поселения и размещения жилой застройки на свободной территории прогнозируется дальнейший рост населения, численность которого к конце первой очереди реализации генерального плана составит 0,5 тыс. чел (постоянное население), к расчетному сроку – 0,6 тыс. чел (постоянное население). Обслуживающий персонал проектируемого туристического комплекса составит временное население общей численностью 0,05 тыс. чел, предлагаемое к расселению в общежитиях туристической зоны. Таким образом, все население Портбайкальского МО к расчетному сроку составит 0,65 тыс. чел.

# 3.Административно-территориальные границы Портбайкальского муниципального образования

## 3.1. Границы населенного пункта р.п. Байкал

Земли населенных пунктов состоят из двух частей, общей площадью 111,68га, разграниченных землями особо охраняемых территории и объектов. Земли в границах населенного пункта имеют ограниченные территориальные резервы необходимых для развития территории. В связи с действующими регламентами Прибайкальского Национального Парка, ограничивающие хозяйственную деятельность (см. подробнее Стратегию пространственного развития Портбайкальского МО) дальнейшее комплексное развитие туризма может быть связана с созданием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Прибайкальского национального парка.

Рисунок 1. Фрагмент схемы категории земель Портбайкальского МО.

## 3.2. Определение границ населенного пункта р.п. Байкал

В соответствии с техническим заданием на разработку Портбайкальского МО п.8 необходимо дать предложение по изменению границ населенного пункта.

Проектом предусматривается включение в границы населенного пункта части узкой полосы береговой линии (20x390 метров), общей площадью 0,9 га.

Данное решение позволит:

- сформировать единые границы населенного пункта;

- создать (непрерывную) благоустроенную набережную;

- Более эффективно использовать территорию населенного пункта.

Рисунок 2. Фрагмент включаемой границы населенного пункта р.п. Байкал.

На территорию, включаемую в границы населенного пункта, не выявлены оформленные земельные участки. В соответствии с Водных Кодексом РФ Статьей 6. П.6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров.

Площадь предлагаемой границы населенного пункта р.п. Байкал составит 112,11га.

# 4. Архитектурно-планировочная структура территории

На пересечении основных планировочных осей поселка и на важных в градостроительном плане территориях формируются центры общественного назначения.

Центр регионального значения «Маяк», в состав которого войдут следующие объекты:

- Объединенный железнодорожный, морской и авто- вокзалы на 250 мест. В едином комплексе также предусматриваются объекты торгового, развлекательного назначения с объектами общественного питания на 300 мест, гостиницы на 50 мест. Общая площадь транспортно-пересадочного комплекса составит 4500м2.

Примечание. Строительство автовокзала возможно после строительства автодороги, связывающей р. п. Байкал с областным центром, намеченного настоящим Генеральным планом к расчетному сроку.

- Объекты культурного наследия предусматривается реконструировать под размещение жилья (преимущественно ориентированных на приезжающих туристов), гостиниц на 50 мест, объектов торговли на 750м2 торговой площади. Некоторые объекты рекомендованы для музеефикации. Общая площадь зданий, подлежащих реконструкции, составит более 2000м2 (около 14 объектов культурного наследия);

- гостиницы на 75 мест. Класс 3* (новое строительство). Общая площадь 1900м2;

- здания рынка на 50 мест (новое строительство). Общая площадь территории 500м2;

- здание музея судоходства, общей площадью более 5000м2 выставочной площади.

Центр поселкового значения «Баранчик», в состав которого войдут следующие объекты:

- здания яхт-клуба с кафе на 20 мест. Общей площадью на 1000м2. Причальные сооружения, предназначенные преимущественно для маломерных судов (около 30 судов);

- объекты торговли на 150м2 торговой площади;

- поликлиника на 20 посещений в смену;

- реконструкция детского сада;

- здание администрации;

- ряд жилых зданий и объектов подлежащих реконструкции, рассматриваемых генеральным планом как территория джентрификации;

- существующая гостиница на 25 мест.

Общественные подцентры формируются на пересечении ул. Первомайская, Ангарская и Кудашова с набережной озера Байкал, в состав которого войдут следующие объекты:

- существующие и проектируемые объекты гостиничного назначения общей вместимостью на 120 мест, из них 80 мест это проектируемые объекты;

- небольшие объекты торговли общей торговой площадью 200м2 торговой площади.

Туристско-рекреационные зоны

Диверсификация экономики поселка и развитие туризма на территории оз. Байкал – это поэтапный уход от объектов производственного и коммунально-складского назначения на Байкальской природной территории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Создание условий для развития туристического бизнеса, использования уникального природного и культурного потенциала, посредством создания мест для познавательного туризма, строительства новых (форматных) гостиничных комплексов, объектов общественного назначения направленных на создание комфортных условий для отдыха, образования жителей области, России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

На территории Прибайкальского национального парка, в зоне рекреации и познавательного туризма настоящим генпланом предусматривается создание зоны туристско-рекреационного назначения, общей площадью 62,9га. Данная территория обладает достаточно пологим рельефом и имеет участки, не имеющие деревьев. Вдоль основных осей развития представленных улицами Первомайская и Ангарская планируется размещение гостиничных комплексов. Вдоль ул. Первомайской строительство гостиниц на 120 и 200 мест, общей площадью на 8500м2. Вдоль улицы Ангарская двух гостиниц по 75 мест и одна на 50 мест, общей площадью на 5800м2. Также предусматривается строительство небольшого спортивного зала на 1500м2 площади пола и открытые спортивные площадки. На самой высокой отметке размещается общественно-административный центр. В состав центра входят административно-деловые помещения, конференц-зал на 200 мест, предприятия общественного питания, общей площадью 3600м2. Из окон общественно-административного центра открываются наилучшие виды на оз. Байкал и п. Листвянка.

В целом, туристско-рекреационная зона – «верхний уровень», композиционно взаимоувязанная с территорией набережной и с региональным центром «Маяк» и центром «Баранчик». Верхний и нижний уровень зоны объединены благоустроенными пешеходными подъемами (лестницами) со смотровыми площадками. В тропиночно-пешеходную сеть удачно вписан памятник инженерного искусства «Маяк», стоящий на горе.

Общая площадь в границах проекта планировки составила 62,9га. На слайде отражен чертеж проекта планировки, с отображением главной улицы поселка, проходящей в створе ул. Байкальской до транспортно-пересадочного узла (далее ТПУ), а так же основные улицы, проходящие вдоль береговой линии и по распадкам. Проектом предусматривается пробивка ул. Первомайская и Горная. Главные и второстепенные улицы предусматриваются с твердым покрытием. Сеть второстепенных улиц обеспечивают подъезды к жилым и общественным объектам, располагающимся в глубине кварталов. На слайде отражены проектируемые причальные сооружения, некоторые из них существуют, а также - проектируемый яхт-клуб.

Территорию набережной принципиально можно разделить на два типа.

Первый тип - это набережная с высоким уровнем благоустройства, проходящая от ул. Ангарская вдоль берега до ул. Кудашова. На территории предусматривается размещение ключевых общественных объектов, активное озеленение и благоустройство территории, формирование открытых общественных пространств для проведения культурно-массовых мероприятий.

Второй тип - это территория набережной с сохранением сложившейся природной структуры, которая проходит от ул. Ангарская до подцентра, в районе ул. Первомайская. Здесь предусматриваются объекты подцентры районного значения, с необходимым благоустройством и объектами общественного назначения.

Туристско-рекреационную зону можно разбить на два участка. Первый из них рассматривается как важный элемент, призванный усилить силуэт набережной с выходящими смотровыми площадками. Это так называемый второй уровень набережной. Второй участок располагается в глубине турзоны в створе ул. Первомайская.

Общая площадь туристической зоны составит 62,9 га. Верхние и нижние уровни набережной взаимоувязаны благоустроенными пешеходными направлениями.

# 5. Транспорт и улично-дорожная сеть

## 5.1. Внешний транспорт

Портбайкальское муниципальное образование расположено в северо-восточной  части Слюдянского района Иркутской области. В состав Портбайкальского МО входит один населенный пункт – р. п. Порт Байкал, который является административным центром муниципального образования.

Внешние связи Портбайкальского МО поддерживаются круглогодично водным и железнодорожным транспортом. Расстояние от р. п. Порт Байкал до административного центра района г. Слюдянка по автодороге – 175,0 км, по железной дороге 101,0 км  до областного центра города Иркутск по автодороге – 70 км.

## 5.1.1. Автомобильный транспорт

В настоящее время для осуществления внешней связи Портбайкальское МО не имеет автомобильных дорог соединяющих р. п. Порт Байкал с сетью автомобильных дорог общего пользования и является не доступным для беспрепятственного движения автотранспорта. Внешнее автомобильное и пешеходное сообщение через р. Ангара осуществляется только на паромной переправе до п. Листвянка Иркутского района.

## 5.1.2. Речной транспорт

Транспортное обеспечение населения и туристов р. п. Порт Байкал, в основном, осуществляется по паромной переправе в истоке р. Ангара. Паромную переправу «Порт Байкал – Листвянка (пр. Рогатка)» обслуживает грузопассажирский теплоход «Байкальские воды» (проект № ПН 237-90-01), пассажировместимость – 20 человек, грузоподъемность – 30 тонн, протяженность линии – 2,5 км, срок обслуживания линии – с 01.01 по 31.12, в зимний период – два рейса в сутки, в летний период – пять рейсов в сутки.

На территории Портбайкальского МО осуществляются следующие виды деятельности - перевозка грузов и пассажиров, ремонт и обслуживание судов, отстой судов.

Таблица 4. Суда, приписанные и отстаивающиеся в порту Байкал.

| № | Проект судна | Название судна | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 758Б | Механик Брянцев |  |
| 2 | Р18А | Зайсан |  |
| 3 | Р18А/224А | Империя | Порт приписки Иркутская РЭБ флота |
| 4 | Р18А/7635 | Н. Ерощенко | Порт приписки Иркутская РЭБ флота |
| 5 | 378 | Минин |  |
| 6 | ПН237-90-01 | Байкальские воды |  |
| 7 | Р42М | СКПО «Самотлор» |  |
| 8 | 16880 | ДОК |  |
| 9 | Э№159 | Бункербаза №13 |  |
| 10 | 885Б | б/ж 1309 |  |
| 11 | 885Б | б/ж 1315 |  |
| 12 | 885Б | б/ж 1308 | Как причал в б.Загли |
| 13 | 885Б | б/ж 2501 | Как причал |
| 14 | 758Б | Байкальский - 3 |  |
| 15 | 758Б | Байкальский - 5 |  |
| 16 | 758Б | Ком. Бур. |  |
| 17 | Р18А | Байкал |  |
| 18 | Р42М | Майкоп |  |
| 19 | 885Б | б/ж 1302 |  |
| 20 | 885Б | б/ж 1314 |  |
| 21 | 885Б | б/ж 1310 | Отст. пункт р. Ангара |
| 22 | 885Б | б/ж 1312 | Отст. пункт р. Ангара |

Обслуживаемые маршруты: порт Байкал – причал Рогатка в навигацию 2011г. перевезено пассажиров - 22 612 чел. и грузов – 7782,5 тонн; порт Байкал – о. Ольхон – Северобайкальск - Нижнеангарск в навигацию 2011г. перевезено пассажиров  - 2217 человек.

В результате исторического развития в р. п. Порт Байкал создавались портовые и гидротехнические сооружения различного назначения.     Гидротехнические сооружения в порту Байкал строились в разное время для выполнения соответствующих назначений: стоянка и обработка флота у причалов в акватории порта, защита акватории порта от волн различных направлений в навигационный период, создание безопасного отстоя флота в межнавигационный период и его ремонта.

Причальные сооружения

Большой мол (с Большой и Малой Вилками)

Общая длина – 551,76м, в том числе с морской стороны Lм = 375,86м; со стороны акватории Lа = 175,90м.

Конструкция – деревянный, ряжевый с загрузкой бутовым камнем.

Год постройки – 1897-1901гг.

Назначение:

а) Защита акватории порта от волн юго-восточного, северо-восточного, южного и частично юго-западного направлений с максимальной волной 2,1 – 2,9м.

б) Отстой судов в акватории и заход ледоколов-паромов Байкал и Ангара, осуществлявших переправу ж/д составов на участке Танхой – порт Байкал (до завершения строительства Кругобайкальской железной дороги).

Техническое состояние – неудовлетворительное в связи с естественным износом следствие длительной эксплуатации без капитального ремонта.

С морской стороны практически по всей длине причала полностью разрушены 2-3 ряда ряжей; Большая вилка разрушена на 60-70 %; ряжи с внутренней стороны акватории имеют износ 40-60 %.

Грузовой причал № 1.

Расположен с внутренней стороны акватории на прилегающей береговой               территории, длина ≈300 м, из них частично на L≈ 60 м проведен капремонт в 1985-1986 гг.

Конструкция – деревянный, ряжевый с загрузкой бутовым камнем. На отремонтированном участке верхнее деревянное строение заменено бетонными блоками.

Год постройки причала – 1898 – 1902 гг.

Назначение – стоянка флота и производство грузовых операций (перегрузка грузов с ж/д на воду).

Техническое состояние:  отремонтированный участок 60м – хорошее, основной причал – ограниченно-годное.

Грузовые работы не производятся, только отстой флота.

Грузовой причал № 2.

Длина причальной стенки – 259,07м

Конструкция – стальной шпунт Ларсен V.

Назначение – отстой флота и производство грузовых работ (на период перевозки грузов для строительства БАМ).

Время строительства – 1976-1977 гг.

Техническое состояние – хорошее. В настоящий период по прямому назначению не используется, выполняет роль берегоукрепления площадки завода по розливу Байкальской воды.

Технический причал.

Длина причала – 96,0м.

Конструкция – деревянный, ряжевый с загрузкой бутовым камнем.

Назначение – отстой судов на период ремонта (рядом находятся ремонтные мастерские порта.

Время строительства – 1935-1937 гг.

Техническое состояние – удовлетворительное.

Волнозащитные сооружения

Волнозащитный пал.

Длина – 106,0м.

Конструкция – деревянный ряжевый с загрузкой бутовым камнем.

Назначение – защита акватории порта от волн южного и юго-западного направлений.

Время строительства – 1898-1902 г.г.

Техническое состояние – ограниченно-годное.

Волнозащитные ряжи № 1-13.

Общая длина (проектная) – 240м.

Конструкция – деревянные ряжи с загрузкой бутовым камнем.

Назначение – защита акватории порта от волн западного, юго-западного и частично северо-западного направлений.

Время строительства – 1899-1902гг.

Техническое состояние – неудовлетворительное. Часть ряжей разрушена почти до основания, часть – верхнее строение. Защиту от волнения эти ряжи не обеспечивают.

Волнозащитные ряжи 13а-24.

Общая длина (проектная) – 216м.

Конструкция – деревянные ряжи с каменной наброской.

Назначение – защита акватории грузового причала №2 и частично акватории порта от волн южного и юго-западного направлений.

Время строительства – 1976-1977гг.

Техническое состояние – неудовлетворительное, разрушение верхней части сооружений, вывал каменной наброски. Защиту от волнения не обеспечивают.

В результате анализа информации о существующем состоянии портовых гидротехнических сооружений сделано заключение, что низкое техническое состояние ряда волнозащитных сооружений, особенно Большого мола с Большой вилкой, разрушение которых идет наиболее интенсивно, приведет к потере этими сооружениями волнозащитных функций и, как следствие, нарушится возможность безопасного отстоя флота в акватории порта.

В р. п. Порт Байкал предусматривается проведение капитально-восстановительного ремонта оградительных сооружений порта Байкал для защиты акватории порта от волн южного, юго-восточного и юго-западных направлений.

## 5.1.3. Железнодорожный  транспорт

Вдоль северного побережья южной части озера Байкал от города Слюдянка до р.п. Байкал проходит Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги». В прошлом  – часть Транссибирской магистрали. Кругобайкальская железная дорога - уникальный действующий памятник инженерного искусства. В настоящее время Кругобайкальская железная дорога – однопутная, неэлектрофицированная, колея 1524 мм, протяженностью 89 км. На дороге имеются 5 железнодорожных станций - Култук, Шаражалгай, Маритуй, Уланово и Байкал. На КБЖД используется 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них - тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 5 каменных галерей общей длиной 295 м и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. По дороге курсируют экскурсионные поезда из Иркутска и электропоезда из Слюдянки

В границах Портбайкальского МО протяженность Кругобайкальской железной дороги составляет 17,9 км, на данном участке дороги имеются 5 остановочных и обгонных пунктов – ост.п. 86 км, ост.п. 80 км, ост.п. 78 км, ост.п. 74 км, ст. Байкал.

Обслуживание пассажиров производится в двухэтажном деревянном здании железнодорожного вокзала, расположенного в южной части р. п. Порт Байкал на 72км КБЖД. Также в здании вокзала находится музей истории КБЖД.

## 5.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

Р. п. Порт Байкал сформирован застройкой усадебного типа с не четко выраженной структурой улично-дорожной сети подчиненной природным и историческим фактором.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Главными улицами являются: Байкальская,  Вокзальная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением. Основными улицами в жилой застройке являются: Набережная, Кудашова, Первомайская, Горная, Ангарская и пер. Байкальский.

Таблица 5. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах муниципального образования.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 17,6 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 70,4 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа существующей улично-дорожной сети Портбайкальского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- имеют недостаточную ширину проезжей части 3-4м;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

## 5.3. Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта

На территории Портбайкальского МО объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2011 г. составил 90 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 250 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

СТО, мощностью два поста;

АЗС, мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

## 5.4 Проектное решение

В связи со значительным перспективным развитием Портбайкальского МО, связанного с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья и туризма увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения генплана по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

## 5.4.1. Улично-дорожная сеть

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением  существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также  выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенном пункте Портбайкальского городского поселения Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

главные улицы;

улицы в жилой застройке: основные

улицы в жилой застройке: второстепенные;

проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Параметры улиц необходимо устанавливать в соответствии с требованиями табл. 9 СП 42.13330.2011. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже.

Основу улично-дорожной сети составляют главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Главными улицами являются: Байкальская,  Вокзальная, Первомайская

Основными улицами являются: Набережная, Кудашова, Первомайская, Горная, Ангарская.

К мероприятиям регионального значения относится:

строительство автодороги регионального значения Иркутск – Порт Байкал – Листвянка  общей протяженностью

Основные мероприятия, на 1-ю очередь с учетом поэтапного освоения новых территорий под жилищное строительство, предусматриваются:

реконструкция главных улиц, протяженностью 2,2 км, площадь 15400 кв.м.;

реконструкция основных улиц, протяженностью 3.0 км, площадь 18000 кв.м.;

реконструкция второстепенных улиц, протяженностью 0.85  км, площадь 4685 кв.м.

строительство поселковых дорог, протяженностью 36,5 км, площадь 255500 кв.м.,

из них в границах: Портбайкальского МО – 2.5 км; Иркутского района – 34,0 км.

строительство второстепенных улиц, протяженностью 2,85 км, площадь 15675 кв.м.

строительство проездов, протяженностью 2,3 км, площадь 12650 кв.м.;

На 1-ю очередь будет:

реконструировано –  6,05 км, площадь 38075 кв.м;

построено – 41,65 км, площадь 283825 кв.м.

Основные мероприятия, предусмотренные для развития дорог и улично-дорожной сети поселков на расчетный срок генплана:

строительство поселковых дорог, протяженностью 1,8 км, площадь 12600 кв.м.;

строительство главных улиц, протяженностью 1,6 км, площадь 11200 кв.м.;

строительство основных улиц, протяженностью 0,75 км, площадь 4500 кв.м.

строительство второстепенных улиц, протяженностью 4,95 км, площадь 27225 кв.м;

строительство проездов, протяженностью 2,1 км, площадь 11550 кв.м.;

На период расчетного срока будет построено – 8,65 км, площадь 53050 кв.м.

Таким образом, всего на период расчетного срока генплана будет:

реконструировано – 6,05км, площадь 38075 кв.м;

построено – 50,3 км, площадь 336875 кв.м.

Таблица 6. Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана в границах Портбайкальского МО:

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 29,2 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц и дорог в том числе: | 14,35 км |
| поселковых дорог | 4,3 км |
| главных улиц | 5,2 км |
| основных улиц | 4,85 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 51,7 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц и дорог | 25,4 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 0,565 км2 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

## 5.4.2. Легковой транспорт

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011 - 350 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей – 0,65 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 230 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований, и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 2 поста. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение

АЗС мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

СТО мощностью два поста - 1 объект.

Так как в р. п. Порт Байкал дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта размещения гаражей не требуется.

# 6. Водоснабжение и канализация

## 6.1. Настоящее положение

Водоснабжение

В районе речного порта действует водопровод с забором воды из артезианской скважины. В остальной части посёлка водоснабжение осуществляется из колодцев и поверхностных водоемов (оз. Байкал, р. Ангара, Мал. Баранчик и Щелка).

Водоотведение

В поселке отсутствует хозяйственно-бытовая канализация. Так же в поселке отсутствует и ливневая канализация.

## 6.1.2. Хозяйственно - бытовая канализация

В поселке отсутствует хозяйственно-бытовая канализация.

## 6.1.3. Ливневая канализация

В поселке отсутствует ливневая канализация.

## 6.2. Проектное решение

## 6.2.1. Водоснабжение

Население на расчетный срок предусматривается в количестве 0,6 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4., с учетом объектов соцкультбыта принимается средняя норма водопотребления 150 литров на 1 человека в сутки. Среднее суточное водопотребление составит 600х150/1000=90 м3/сутки. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1; максимальный суточный расход составит 90х1,3х1,1=128,7м3/сутки.

Таблица 7. Расчет водопотребления поселка Порт Байкал.

| Расчетный срок |
| --- |
| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Неучтенный расход | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | 3-х часовой запас воды м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение м3 |
| Порт Байкал | 0,6 | 150 | 1,1 | 1,3 | 128,7 | 16,0875 | 3чх2х2х5 | 232,0875 |

В настоящее время нет данных по гидрогеологическим условиям порта Байкал, поэтому в генплане принят поверхностный источник водоснабжения – р. Ангара в районе истока из озера Байкал с русловым водозабором, производительностью 150м3/сутки.

Пожарный и аварийный запас рассчитываются по СНиП 2.04.02-84 т.5 и п.15.3 и составляет, согласно таблице 4 -  232м3.

Принимаем к строительству 2 резервуара в районе водозабора емкостью по 200м3. После обеззараживания вода насосной станцией 2 подъема подаётся в водопроводную сеть. Водопроводная сеть в районе проектной застройки предусмотрена кольцевой и тупиковой в существующей застройке по ул. Байкальской, пер. Байкальскому, ул. Кудашова. Диаметр трубопроводов принимается Д=100мм. Водопроводная сеть оборудуется гидрантами и, по необходимости, водоразборными колонками. В связи со значительной разницей отметок рельефа местности, предусмотрена 3-х зонная система водоснабжения с обеспечением напоров в сетях не более 60м. Для этого выполняется строительство каскадов насосных станций подкачек и резервуаров чистой воды.

Объекты строительства 1 очереди:

- строительство поверхностного водозабора, производительностью 150м3/сутки.

- строительство резервуаров чистой воды 2х200м3.

- строительство насосной станции 2 подъема, производительностью 10-15м3/час.

- Водопроводные сети диаметром 100мм, протяженностью 3.0-4,0км.

## 6.2.2. Хозяйственно - бытовая канализация

Общее количество сточных вод, поступающих на очистку, принимается равным 70% от водопотребления и составляет 100,0м3/сут.

Требуется строительство канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 100,0 м3/сут., в нижнем течении р. Ангары.

Для требуемого качества очистки согласно нормативам требуется строительство сооружений механической и биологической очистки, доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения(УФО). Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Также необходимо строительство системы канализации в районе проектируемой застройки с диаметром трубопроводов Д=200мм.

На расчетный срок

- строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 100,0 м3/сут.

- строительство канализационного коллектора диаметром 200мм, протяженностью 2,0- 3км.

## 6.2.3. Ливневая канализация

Учитывая, что при интенсивных дождях или снеготаянии возможно переполнение коллекторов хозяйственно-фекальной канализации (при этом возникают значительные расходы по ее очистке), проектируется отдельная сеть ливневой канализации, не связанная с хозяйственно-бытовой, и очистные сооружения ливневой канализации. Также предусматривается строительство регулирующих резервуаров.

При интенсивных и длительных по времени дождях, часть ливневых вод, при переполнении резервуаров, транспортируется в водоемы без очистки (СНиП 2.04.03-85 предусматривает возможность сброса 30% ливневых стоков без очистки). Предлагается строительство очистных сооружений ливневой канализации, производительностью 2000,0 м3/сут. с установкой регулирующих резервуаров 2 по 500м3 перед очистными сооружениями. Кроме этого проектируется коллектор ливневой канализации Д=1000мм вдоль берега озера Байкал и далее вдоль левого берега р. Ангары до очистных сооружений ливневой канализации, что проектируются рядом с КОС.

На расчетный срок

- строительство коллектора дождевых вод диаметром 1000мм, протяженностью 1,5км.

# 7. Теплоснабжение

## 7.1. Настоящее положение

В р. п. Байкал 4 котельных. Наиболее мощная котельная в береговой части отапливает 5 многоквартирных жилых домов и гостиницу РЖД. Малая котельная на 2 дома находится в центральной части поселка. Школа и детсад отапливаются собственными котельными. Остальная часть застройки представлена 1-2-хэтажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Таблица 8. Технические характеристики котельных Портбайкальского МО.

| № | Населенный пункт, адрес котельной | Мощ- ность котель-ной | Коли-чест-во кот- лов | Марка котлов | Теп-ло-вая на-груз-ка | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муниципаль- ные жилые дома | Объекты социальной сферы | Прочие объекты |
|  |  | Гкал/ час | шт | Гкал/ час | Гкал/ час | ед | т/м2 | ед | т/м2 | ед | т/м2 |
| 1 | п. Порт-Байкал, кот. школы | 0,1 | 1 | Жарок | 0,1 |  |  | 1 | 0,1 |  |  |
| 2 | Кот. д/сада | 0,2 | 2 | Жарок | 0,2 |  |  | 1 | 0,15 |  |  |
| 3 | Центр. кот. р.п. Байкал | 0,732 | 2 | НР-18 | 0,65 | 5 | 1,95 |  |  | 2 | 0,75 |
|  |  |  |  | КВС-0,339 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Баранчик | 0,3 | 1 | ММ3-111-0,8/8 | 0,126 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | р. п. Байкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.2. Проектное решение

Отопление объектов социально-бытового назначения, запланированных к возведению на расчетный срок и на первую очередь, предполагается осуществить от электричества.

Примечание. На основании отсутствия полигона для складирования шлака, затруднен вывоз; доставка автотранспортом на длительные расстояния и через паром и, как следствие, высокая стоимость угля, экологические проблемы.

На 1 очередь

- детский сад предлагается отапливать индивидуально, путем установки бойлера. Небольшие (на 25 чел.) объекты бытового обслуживания так же отапливаются электричеством.

На расчетный срок

Центральная котельная в прибрежной зоне переносится, с увеличение мощности не менее 1гКал, существующие ветхие сети реконструируются, прокладываются новый участок сети для обеспечения новых потребителей: ТПУ и пр.

Для нужд зоны многоквартирной жилой застройки в центральной части поселка, котельная «Баранчик» реконструируется с увеличением мощности не менее 0,5гКал, прокладываются новые сети общей протяженностью 500м.

В зоне гостиничных комплексов по ул. Первомайской и ул. Ангарской планируются новые котельные, от котельной по ул. Первомайской будет запитан детский сад.

Развитие усадебной застройки обеспечивается от индивидуальных источников тепла.

Таблица 9. Котельные и их расчетные нагрузки для обеспечения теплом Прибайкальское МО.

| Котельные | Новые сети | Реконструкция |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| «Центральная» Реконструкция на расчетный срок не менее 1гКал |  | 50м – д. 200 400м - д. 100 Реконструкция 100м – д. 100 |  | 100м – д. 100 |
| «Баранчик» Реконструкция на расчетный срок не менее 0,5гКал |  | 500м – д. 80 |  |  |
| ГК ул. Первомайская не менее 1гКал |  | 250м – д.150 |  |  |
| ГК ул. Ангарская не менее 1гКал |  | 450м – д. 150 |  |  |

Примечание. Расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных.

Прогнозная оценка тепловых нагрузок выполнена по укрупненным показателям расхода тепла с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению.

Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление жилых зданий определена по формуле:

qmах = qуд х S, где:

qуд – удельный укрупненный показатель максимального расхода тепла на отопление (ккал/ч на 1 м2), принимаемый по Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 306 от 23 мая 2006г.

-для 1-2 этажной усадебной застройки – 70,4 ккал/час;

S – общая площадь зданий, м2.

Средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий определен по формуле:

Qгвс = , где:

а – норма расхода воды на горячее водоснабжение на 1 человека в сутки, принимается 120 л/сутки;

m – число человек.

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

Таблица 10. Проектируемый жилищный фонд на I очередь.

| Планировочные МО | Общая площадь, тыс.м2 | Население | Общая площадь, тыс.м2 | Население | Тепловые нагрузки, Гкал/час / МВт | Тепловые нагрузки, Гкал/час / МВт | Qо+Qгвс+Qв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этажность | тыс.чел | Этажность | тыс. чел | Этажность | Этажность |  |
|  | 1-2 | 1-2 | 2-много кв. | 2-много кв. | 1-2 | 2-многокв. |  |
|  |  |  |  |  | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв |  |
| п. Байкал | 4,5 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,40 | 0,06 | - |  |  | - | 0,46 |
|  |  |  |  |  | 0,46 | 0,07 | - |  |  | - | 0,53 |
|  |  |  |  |  | 0,46 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,53 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  |  |  | 0,53 |  |

Таблица 11. Проектируемый жилищный фонд на расчетный срок.

| Планировочные МО | Общая площадь, тыс.м2 | Население | Общая площадь, тыс.м2 | Население | Тепловые нагрузки, Гкал/час / МВт | Тепловые нагрузки, Гкал/час / МВт | Qо+Qгвс+Qв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этажность | тыс. чел | Этажность | тыс. чел | Этажность | Этажность |  |
|  | 1-2 | 1-2 | 2-многокв. | 2-многокв. | 1-2 | 2-многокв. |  |
|  |  |  |  |  | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв |  |
| п. Байкал | 3,1 | 0,13 | 4,5 | 0,20 | 0,27 | 0,04 | - | 0,40 | 0,06 | - | 0,76 |
|  |  |  |  |  | 0,32 | 0,05 | - | 0,46 | 0,07 | - | 0,89 |
|  |  |  |  |  | 0,31 | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  | 0,36 | 0,53 |  |
|  |  |  |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  |  |  | 0,89 |  |

Таблица 12. Тепловые нагрузки проектируемых объектов социально-бытового обслуживания на I очередь.

| Планировочные районы | Расчетная единица | Планировочные районы |
| --- | --- | --- |
|  |  | р. п. Байкал |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт |
|  |  | Qo | Qгвс | Qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дошкольные учреждения | 50 мест | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
|  |  | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| Бытов. Обсл./, общепит | 25 мест | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Итого |  | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
|  |  | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  |  | 0,14 |
|  |  | 0,16 |

Таблица 13. Тепловые нагрузки проектируемых объектов социально-бытового обслуживания на расчетный срок.

| Планировочные районы | Расчетная единица | Планировочные районы |
| --- | --- | --- |
|  |  | р. п. Байкал |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт |
|  |  | Qo | Qгвс | Qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дошкольные учреждения | 50 мест | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
|  |  | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| Транспортно-пересадочный узел | 500м2 | 0,07 | 0,11 | 0,02 |
|  |  | 0,08 | 0,13 | 0,03 |
| Завод | 5000м2 | 0,67 | 0,01 | 0,24 |
|  |  | 0,78 | 0,01 | 0,28 |
| Баня | 10 мест | 0,01 | 0,08 | 0,02 |
|  |  | 0,01 | 0,10 | 0,03 |
| Гостинцы | 200 мест | 0,27 | 0,13 | 0,01 |
|  |  | 0,32 | 0,15 | 0,01 |
|  | 120 мест | 0,16 | 0,08 | 0,00 |
|  |  | 0,19 | 0,09 | 0,01 |
|  | 100 мест | 0,14 | 0,07 | 0,00 |
|  |  | 0,16 | 0,08 | 0,00 |
|  | 50 мест | 0,07 | 0,03 | 0,00 |
|  |  | 0,08 | 0,04 | 0,00 |
|  | 75 мест | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
|  |  | 0,12 | 0,06 | 0,00 |
| Итого |  | 1,53 | 0,59 | 0,35 |
|  |  | 1,78 | 0,69 | 0,41 |
|  |  | 2,48 |
|  |  | 2,88 |

Таблица 14.

| Наименование | Планировочные районы на I очередь строительства |
| --- | --- |
|  | р. п. Байкал |
|  | Тепловые нагрузки Гкал/час /МВт |
|  | Qо | Qгвс | Qв |
| Сохраняемая застройка | 1,16 |  |  |
|  | 1,35 |  | 0,00 |
| Проектируемый жилищный фонд | 0,40 | 0,06 | - |
|  | 0,46 | 0,07 |  |
| Проектируемые объекты СКБ | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
|  | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Итого | 1,60 | 0,10 | 0,05 |
|  | 1,85 | 0,12 | 0,06 |
|  | 1,75 |
|  | 2,04 |
|  | 1,75 |
|  | 2,04 |

Таблица 15.

| Наименование | Планировочные районы на расчетный срок |
| --- | --- |
|  | р. п. Байкал |
|  | Тепловые нагрузки Гкал/час /МВт |
|  | Qо | Qгвс | Qв |
| Сохраняемая застройка | 1,16 |  |  |
|  | 1,35 |  | 0,00 |
| Проектируемый жилищный фонд | 0,67 | 0,10 | - |
|  | 0,78 | 0,11 |  |
| Проектируемые объекты СКБ | 1,53 | 0,59 | 0,35 |
|  | 1,78 | 0,69 | 0,41 |
| Итого | 3,36 | 0,69 | 0,35 |
|  | 3,90 | 0,80 | 0,41 |
|  | 4,40 |
|  | 5,11 |
|  | 4,40 |
|  | 5,11 |

# 8. Электроснабжение

## 8.1. Настоящее положение

Электроснабжение Портбайкальского МО осуществляется от тяговой ПС35/10кВ подстанции, находящейся в собственности ВСЖД РАО РЖД и получающей питание от ПС110/35/10кВ «Туристская» (ОАО «ИЭСК» ЮЭС).

Электрические сети и распределительные сети выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Инженерная инфраструктура. Электроснабжение».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ не соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Портбайкальском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94 раздел 2; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г  №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок по площадкам жилищного строительства представлены в таблицах 3 и 4.

На 1 очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в пределах черты Портбайкальского МО.

На расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2017 – 2031гг.

Таблица 16. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок.

| № | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Первая очередь | 3,05 |  |  |
| 2 | Расчетный срок | 6,23 | 3,18 |  |

## 8.2. Проектное решение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающих подстанций.

На первую очередь

Для повышения надежности электроснабжения необходимо:

1. Установка дополнительной ячейки 35кВ на ПС «Туристская»;

2. Строительство второй цепи ВЛ35кВ от ПС «Туристская» до порта Байкала;

3. Строительство ПС «Порт Байкал» (название условное) напряжением 35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х6,3МВА.

Строительство пяти ТП(2х400кВА), ТП(1х400кВА). Питание предусмотреть от проектируемой ПС «Порт Байкал» воздушными линиями10кВ с подвеской проводов СИП.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 17. Нагрузки нового строительства на I очередь.

| Планировочный район | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого на I очередь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирное | усадебное |  |  |
|  | тыс.м2 | кВт | кол-во усадеб | кВт | кВт | кВт |
| Порт Байкал | - | - | 45 | 675 | 2375 | 3050 |

На расчетный срок

Строительство шести ТП(2х400кВА). Питание предусмотреть от проектируемой ПС «Порт Байкал» воздушными линиями10кВ с подвеской проводов СИП.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 18. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

| Планировочный район | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирное | усадебное |  |  |
|  | тыс.м2 | кВт | кол-во усадеб | кВт | кВт | кВт |
| Порт Байкал | 4,5 | 94 | 31 | 465 | 2621 | 3180 |

# 9. Первая очередь строительства

## 9.1. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения I очереди строительства (0,5 тыс. чел.) определен в объеме 9,5 тыс. м2 общей площади, исходя из средней обеспеченности 20м2 на одного жителя.

Проектом на I очередь строительства предусматривается значительный снос некапитальных одноэтажных жилых домов с приусадебными участками со сверхнормативным износом (капитальные - более 70%, деревянные и прочие - более 65%), а также тех, которые придут в ветхость до конца расчетного срока генерального плана. Общий объем убыли жилищного фонда составит 3,5 тыс. м2 общей площади, или 41,2% существующего фонда. Предполагается, что вне зоны реконструкции в частном секторе замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно. Сохраняемый опорный фонд составит 5,0 тыс. м2 общей площади.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит 4,5 тыс. м2 общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на высвобожденной территории и неосвоенных территориях падей.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на I очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности в малоэтажных жилых домах с приусадебными участками.

На I очередь строительства жилищный фонд р. п. Байкал (с учетом сохраняемого) распределяется по этажности следующим образом:

- в малоэтажных жилых домах с приусадебными участками – 6,7 тыс. м2, общей площади – 70,5%;

- в малоэтажных многоквартирных жилых домах – 2,8 тыс. м2 общей площади – 29,5%.

## 9.2. Распределение жилищного фонда на первую очередь строительства

Таблица 19. Распределение выбывающего и сохраняемого жилищного фонда на первую очередь генплана по типу застройки, тыс. м2 общей площади.

| Портбайкальское МО | Существующий жилищный фонд | Снос ветхого жилищного фонда | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- |
|  | итого | усадеб | Многокв | итого | усадеб | Многокв. | итого | усадеб | Многокв. |
|  | 8,5 | 5,7 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | - | 5,0 | 2,2 | 2,8 |

Таблица 20. Распределение жилищного фонда на расчетный срок генплана по типу застройки, тыс. м2 общей площади.

| Портбайкальское МО | Сохраняемый опорный жилищный фонд | Новое строительство | Жилищный фонд всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | итого | усадеб | многокв | итого | усадеб | многокв | итого | усадеб | многокв |
|  | 5,0 | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | - | 9,5 | 6,7 | 2,8 |
| % | 52,6% | 23,2% | 29,5% | 47,4% | 47,4% |  | 100,0% | 70,5% | 29,5% |

## 9.3. Культурно-бытовое обслуживание

Расчет нормативной потребности в объектах обслуживания производился аналогично расчетам на расчетный период. Основные объекты социального обслуживания рассчитаны для постоянного населения, дополнительно размещались объекты обслуживания туристической зоны.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на первую очередь генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания.

Генеральным планом предусматривается уже к концу первой очереди формирование общественно-деловых центров поселкового значения. В них будут включены объекты торговли и общественного питания, крупные гостиницы, баня, отделение банка и рыночный комплекс. Из объектов обслуживания предлагается размещение предприятия непосредственного бытового обслуживания и здания рынка на 50 мест. Проектом предлагается реконструкция существующей школы, ФАПа и здания администрации. Из объектов спорта предлагается строительство спортивного зала на 1500м2 площади пола и размещение яхт-клуба.

Предлагается размещение транспортно-пересадочного узла (ТПУ): объединенного железнодорожного, морского вокзала и автовокзала общей вместимостью 150 мест. При нем предполагается размещение объектов общественного питания на 300 мест и гостиницы на 50 мест.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке. Из объектов образования на первую очередь предлагается строительство детского сада на 50 мест для обеспечения доступности.

Таблица 21. Расчет объектов культурно-бытового обслуживания внутриселенного значения.

|  | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на МО (0,5 тыс. чел.) | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 55 | 28 | 50 | - | 2х50 |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 60 | 90 | - | - |
| Внешкольные учреждения, | место | 12 | 6 | - | - | при школе |
| 10% от общего количества школьников |  |  |  |  |  |  |
| Стационары | койка | 13,47 | 7 | - | 7 | - |
| Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 9 | 20 | - | реконструкция |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 1 | - | 1 | 1 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 30 | - | 30 | 1500 |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20 | 10 | - | 10 | - |
| Клубные учреждения | зрит. место | 50 | 25 | 123 | - | - |
| Библиотеки | тыс. экземпляров книг | 4,5 | 2,3 | - | 2,3 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 150 | 250 | - | 1х100, 1х75 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 12 - 20 | - | 12 - 20 | 1х300 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 20 | 50 | - | 2х20, 1х300 (ТПУ) |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 5 | 3 | - | 3 | 1х5 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 6 | - | - | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 2,4 | - | - |  |
| Бани | место | 5 | 3 | - | 3 | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | - | 1 | 1 |
| Гостиницы | место | 6 | 4 | 1034 | - | 1х50 (ТПУ) |

# 10. Технико-экономические показатели

## 10.1. Использование территории

Территория Портбайкальского МО в границах не меняется и составляет к расчетному сроку 7096,6га. В соответствии с проектом, площадь земель застройки составит по проекту 116,8га (1,7% территории МО). К расчетному сроку предусматривается расширение селитебной территории на 35,5%, к 2031 году она составит 41,2га (35,3% площади городской застройки).

Зона жилой застройки увеличивается до 31,4га за счет размещения значительных площадей усадебной застройки и участков малоэтажных многоквартирных домов. Средняя плотность жилой застройки по поселку к расчетному сроку повышается на 47,4% (с 322 м2/га до 474,5 м2/га), при этом средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов уменьшается до 19,1 чел/га, за счет значительного повышения жилищной обеспеченности.

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения. Их суммарная площадь увеличивается более чем в четыре раза, главным образом за счет завершения формирования поселковых центров обслуживания и размещения туристических объектов.

Уменьшение плотности населения в жилой застройке, с учетом существенного расширения озелененных территорий, участков объектов культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружений, ведет к уменьшению плотности населения в границах селитебной территории на 43% (до 8,0 чел./га к 2031г). Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя по проекту увеличивается с 709,4 м2/чел. в настоящее время до 1236,7 м2/чел. к расчетному сроку генерального плана, преимущественно за счет размещения объектов туризма и значительных по площади центров обслуживания населения и туристов.

Проектом предлагается существенное совершенствование функционального зонирования поселковой территории. Предусматривается использование под застройку пустующих и заброшенных участков. Помимо формирования туристической зоны, предлагается размещение транспортно-пересадочного узла, что обусловливает значительное увеличение территории внешнего транспорта. Два ключевых момента позволят определить функциональный профиль поселка на перспективу как туристическо-логистический.

Таблица 22. Проектное использование территории Портбайкальского МО.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территории | га | % | м2/чел |
| А. Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 31,4 | 0,4 | 523,3 |
| в т. ч. 1-2-этажная с приусадебными участками | 28,2 | 0,4 |  |
| 1-2-этажная с приквартирными участками | - | - |  |
| 2-этажная безусадебная | 3,2 | 0,0 |  |
| среднеэтажная (3-4 этажа) | - | - |  |
| многоэтажная (5 этажей и более) | - | - |  |
| садоводства | - | - |  |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 2,0 | 0,0 | 33,3 |
| Территории общеобразовательных и дошкольных учебных заведений | 0,7 | 0,0 | 11,7 |
| Средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения | - | - | 0 |
| Объекты здравоохранения | 0,6 | 0,0 | 10,0 |
| Учреждения социального обеспечения | 11,7 | 0,2 | 195,0 |
| Культовые сооружения | 1,1 | 0,0 | 18,3 |
| Зеленые насаждения и другие рекреационные территории общего пользования | 1,9 | 0,0 | 31,7 |
| Спортивные сооружения | 1,5 | 0,0 | 25,0 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | 23,3 | 0,3 | 388,3 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 74,2 | 1,0 | 1236,7 |
| Б. Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | - | - |  |
| Внешний транспорт | 41,2 | 0,6 |  |
| Коммунально-складские территории | - | - |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 41,2 | 0,6 |  |
| В. Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 6856,6 | 96,6 |  |
| Луга и пойменные территории | - | - |  |
| Водные пространства | 1,6 | 0,0 |  |
| Прочие рекреационные территории | 121,7 | 1,7 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 6979,9 | 98,3 |  |
| Г. Прочие территории |  |  |  |
| Режимные территории | - | - |  |
| Участки санитарно-технических устройств | - | - |  |
| Участки инженерных сооружений | 0,2 | 0,0 |  |
| Специальные территории | 1,1 | 0,0 |  |
| Питомники | - | - |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 0,1 | 0,0 |  |
| Неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных предприятий | - | - |  |
| Прочие территории | - | - |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 1,4 | 0,0 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО | 7096,7 | 100,0 |  |

## 10.2. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд для р. п. Байкал на расчетный срок генерального плана (2031г) определен в объеме 14,9 тыс. м2 общей площади при средней обеспеченности 23,0м2 на одного жителя.

Имеющийся жилищный фонд р. п. Байкал составляет 8,5 тыс.м2 общей площади, отличается неудовлетворительным техническим состоянием. Лишь третья часть подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются некапитальные 1-2-этажные жилые дома со сверхнормативным износом (капитальные - более 70%, деревянные и прочие - более 65%), а также те, которые придут в ветхость до конца расчетного срока генерального плана. Общий объем  убыли жилищного фонда составляет 5,7 тыс. м2 общей площади, из него 4,9 тыс. м2 – малоэтажные усадебные дома и 0,8 тыс. м2 – многоквартирные дома.

Пригодный для проживания жилищный фонд в объеме 2,8 тыс. м2 общей площади, или 32,9% существующего, сохраняется к расчетному сроку. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 12,1 тыс. м2 общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на участках, расположенных в падях и свободных от застройки. Под жилищное строительство предусматривается также использовать фактически заброшенные территории и высвобождаемые при сносе ветхих домов.

Эскизом застройки предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре застройки:

- в малоэтажных усадебных жилых домах – 7,6 тыс. м2, общей площади – 62,8%;

- в малоэтажных многоквартирных жилых домах – 4,5 тыс. м2 общей площади – 37,2%.

Предлагаемая структура застройки сбалансирована по этажности и типам жилья. Строительство наиболее экономичных 1-3-этажных многоквартирных домов отвечает спросу на жилье, доступное для широких слоев населения, и позволит сформировать жилищный фонд для переселения жителей из ветхих и аварийных домов. Развитие усадебной застройки отвечает сложившемуся образу жизни значительной части населения и существующему спросу.

На расчетный срок жилищный фонд Портбайкальского МО (с учетом сохраняемого) распределяется по этажности следующим образом:

- в малоэтажных усадебных жилых домах – 8,4 тыс. м2, общей площади – 56,4%;

- в малоэтажных многоквартирных жилых домах – 6,5 тыс. м2 ,общей площади – 43,6%.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по типу застройки на расчетный срок приведено в нижеприведенной таблице.

Таблица 23. Распределение жилищного фонда на расчетный срок генплана по типу застройки тыс. м2 общей площади.

|  | Сохраняемый опорный жилищный фонд | Новое строительство | Жилищный фонд всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | итого | усадеб | многокв | итого | усадеб | многокв | итого | усадеб | многокв |
| Портбайкальское МО | 2,8 | 0,8 | 2 | 12,1 | 7,6 | 4,5 | 14,9 | 8,4 | 6,5 |
| % | 18,8 | 5,4 | 13,4 | 81,2 | 51,0 | 30,2 | 100,0 | 56,4 | 43,6 |

Средняя плотность населения в жилой застройке по проекту составит 19,1 чел./га. Такой низкий уровень плотности обусловлен тем, что более 89,8% территории жилой застройки (28,2 га из 31,4 га) приходится на кварталы малоэтажных жилых домов с приусадебными участками, средняя плотность населения при расчетной жилищной обеспеченности составит там 13 чел./га. Плотность населения в безусадебной 1-3-этажной застройке составит 81,3 чел/га.

Таблица 24. Распределение выбывающего и сохраняемого жилищного фонда на расчетный срок генплана по типу застройки тыс. м2 общей площади.

|  | Существующий жилищный фонд | Снос ветхого жилищного фонда | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- |
|  | итого | усадеб | многокв | итого | усадеб | многокв | итого | усадеб | многокв |
| Портбайкальское МО | 8,5 | 5,7 | 2,8 | 5,7 | 4,9 | 0,8 | 2,8 | 0,8 | 2 |

## 10.3. Культурно-бытовое обслуживание

Для оценки перспектив развития объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996г № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Расчет нормативной потребности производился для объектов внутриселенного значения для постоянного населения поселка. Дополнительно размещались объекты обслуживания туристической зоны.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания.

Генеральным планом предусматривается завершение формирования общественно-деловых центров поселкового значения. В них будут включены объекты торговли и общественного питания, крупные гостиницы, баня, отделение банка и рыночный комплекс. Из объектов обслуживания предлагается размещение предприятия бытового обслуживания и приемного пункта химчистки-прачечной. Проектом предлагается реконструкция существующей школы, ФАПа, здания клуба, совмещенного с библиотекой и здания администрации.

Предлагается размещение транспортно-пересадочного узла (ТПУ): объединенного железнодорожного, морского вокзала и автовокзала общей вместимостью 150 мест. При нем предполагается размещение объектов общественного питания на 300 мест и гостиницы на 50 мест.

Туристическая зона будет включать турбазы с объектами общественного питания, яхт-клуб, гостиницы. Общая вместимость составляет 495 мест. Также предлагается размещение детского санатория на 50 мест.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке. Из объектов образования предлагается строительство двух детских садов по 50 мест для обеспечения доступности.

Таблица 25. Расчет объектов культурно-бытового обслуживания внутриселенного значения (в расчете на 1 000 жителей).

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на МО (0,6 тыс. чел.) | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 55 | 33 | 50 | - | 2х50 |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 72 | 90 | - | - |
| Внешкольные учреждения, | место | 12 | 7 | - | - | при школе |
| 10% от общего количества школьников |  |  |  |  |  |  |
| Стационары | койка | 13,47 | 8 | - | 8 | - |
| Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 11 | 20 | - | реконструкция |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 1 | - | 1 | 1 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 36 | - | 36 | 1500 |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20 | 12 | - | 12 | - |
| Клубные учреждения | зрит. место | 50 | 30 | 123 | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 2,7 | - | 2,7 | 1х5 (при доме культуры) |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 180 | 250 | - | 4х100, 2х75 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 14 - 24 | - | 14 - 24 | 300 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 24 | 50 | - | 3х20, 1х300 (ТПУ), 160 (при турбазах и гостиницах) |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 5 | 3 | - | 3 | 2х5 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 6 | - | 6 | приемный пункт |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 2,4 | - | 2 |  |
| Бани | место | 5 | 3 | - | 3 | 1х10 |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | - | 1 | 1 |
| Гостиницы | место | 6 | 4 | 1034 | - | 2х75, 1х50, 1х50 (ТПУ), турбазы: 100, 200, 120, санаторий 50 |

## 10.4. Зеленые насаждения общего пользования

Необходимая площадь зеленых насаждений внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для населения городского поселения численностью 0,6 тыс. чел. составляет 0,5га при нормативной обеспеченности 8м2/чел.

В поселении отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, однако значительные площади занимают рекреационные территории вокруг населенного пункта. Генеральным планом предусматривается озелененение территорий в районе общепоселкового центра, и вдоль крупных улиц, а также расширение территории набережной. Общая площадь размещаемых по проекту озелененных территорий составит к расчетному сроку 1,9га, или 31,7м2 на одного жителя, что выше нормативной потребности.

## 10.5. Спортивные сооружения

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 0,6 тыс. чел. составляет не менее 0,4га.

Проектом предусматривается сохранение существующих спортивных сооружений площадью 0,2га. Генеральным планом предлагается размещение новых плоскостных спортивных сооружений сопряженно с озелененными территориями, а также размещение спортивного комплекса в туристической зоне, который будет обслуживать и местное население. Общая площадь спортивных сооружений к расчетному сроку составит 1,5га, что удовлетворяет нормативной потребности.

## 10.6. Основные технико-экономические показатели генерального плана Портбайкальского МО

Таблица 26. Основные технико-экономические показатели генерального плана Портбайкальского МО.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1. Общая площадь земель в установленных границах | га м2/чел | 7096,7 141934 | 7096,7 118278,3 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 26,4 0,4 | 31,4 0,4 |
| 3-4-5-этажная застройка | га % | - - | - - |
| малоэтажная застройка | га % | 26,4 0,4 | 31,4 0,4 |
| в т. ч. малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га % | - - | - - |
| малоэтажные жилые дома в безусадебной застройке | га % | - - | 3,2 0,0 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 26,4 0,4 | 28,2 0,4 |
| садоводства | га % | - - | - - |
| общественно-деловых зон | га % | 4,3 0,1 | 16,1 0,3 |
| производственных зон | га % | 3,7 0,1 | - - |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 17,1 0,3 | 64,7 0,9 |
| рекреационных зон | га % | 7040,2 99,2 | 6981,8 98,3 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 4,3 0,1 | 0,1 0,0 |
| зон специального назначения | га % | 0,7 0,0 | 1,1 0,0 |
| режимных зон | га % | - - | - - |
| иных зон | га % | - - | - - |
| 1.2. Из общей площади земель территории общего пользования | га % | 6,9 0,1 | 25,2 0,3 |
| из них зеленые насаждения общего пользования | га % | - - | 1,9 0,0 |
| улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки | га % | 6,9 0,1 | 23,3 0,3 |
| 1.3. Из общей площади земель территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га % | - - | - - |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1. Численность населения | тыс. чел. | 0,5 | 0,6 |
| 2.2. Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,02 | 0,03 |
| убыль | тыс. чел. | 0,01 | 0,25 |
| 2.3. Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,01 | 0,04 |
| убыль | тыс. чел. | 0,02 | 0,02 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 8,5 | 14,9 |
| 3.2. из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в 3-6-этажных домах | тыс. м2 общей площади квартир /% к общему объему жилищного фонда | - | - |
| в малоэтажных домах | то же | 8,5 100 | 14,9 100 |
| в т. ч. в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | то же | - | - |
| в малоэтажных жилых домах в безусадебной застройке | то же | 2,8 32,9 | 6,5 43,6 |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | то же | 5,7 67,1 | 8,4 56,4 |
| 3.3. Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 3,0 47,1 | - |
| 3.4. Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 5,7 67,1 |
| 3.5. Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир % к объему убыли жилищного фонда | - - | 5,7 67,1 |
| реконструкции | то же | - | - |
| организации санитарно-защитных зон | то же | - | - |
| 3.6. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 8,5 | 2,8 |
| 3.7. Новое жилищное строительство – всего | то же | - | 12,1 |
| 3.8. Структура нового жилищного строительства по этажности | то же | - |  |
| малоэтажное | то же | - | 12,1 |
| из них малоэтажные жилые дома в безусадебной застройке | то же | - | 4,5 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | - | 7,6 |
| 4-5-этажное | то же | - | - |
| 3.9. Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | - | 7,6 |
| на реконструируемых территориях | то же | - | 4,5 |
| 3.10. Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 20 | 50 |
| канализацией | то же | 20 | 50 |
| электроплитами | то же | 20 | 50 |
| теплом | то же | 20 | 55 |
| горячей водой | то же | 20 | 45 |
| 3.11. Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 16,0 | 23,0 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел | место | 50 94 | 150 250 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел | место | 90 170 | 90 150 |
| Учреждения среднего профессионального образования | учащиеся | - | - |
| Больницы – всего на 1000 чел | койка | - | - |
| Поликлиники – всего на 1000 чел | посещений в смену | 20 40 | 25 41,7 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 250 192,3 | 600 1000 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел | место | 50 38,5 | 110 183 |
| Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 чел | рабочее место | - | 5 8 |
| Клубы – всего на 1000 чел | зрительское место | 123 246 | 123 246 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел | тыс. экземпляров книг | - | 5 8 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел | м2 площади пола | - | 1500 2500 |
| Бассейны крытые – всего на 1000 чел | м2 зеркала воды | - | - |
| Гостиницы – всего на 1000 чел | место | 40 75,5 | 290 483 |
| Бани – всего на 1000 чел | место | - | 10 17 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | - | 1 |
|  | Единица измерения | Современное состояние на 2010г | Расчетный срок 2025г |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 20,9 | 38,3 |
| 5.2. Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 53,9 | 86,1 |
| в т. ч. магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 23,0 | 30,6 |
| магистральных улиц районного значения | км | 30,9 | 55,5 |
| 5.3. Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 162,3 | 217,7 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 86,2 | 217,7 |
| 5.4. Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий | км/км2 | 0,9 | 1,5 |
| 5.5. Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6. Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 178 | 240 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 8,3 | 43,6 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | 7,5 | 35,0 |
| на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,8 | 8,6 |
| 6.1.2. Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | 218 | 875 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | 196 | 700 |
| 6.1.3. Протяженность магистральных сетей | км | 82,9 | 120,1 |
| 6.2. Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | 8,0 | 25,0 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | то же | 7,2 | 16,4 |
| производственные сточные воды | то же | 0,8 | 8,6 |
| 6.2.2. Производительность очистных сооружений канализации | то же | 10,0 | 25,0 |
| 6.2.3. Протяженность магистральных сетей | км | 42,3 | 70,3 |
| 6.2.4. Производительность очистных сооружений ливневой канализации | тыс. м3/сут. | - | 260,0 |
| 6.2.5. Протяженность магистральных сетей ливневой канализации | км | - | 33,1 |
| 6.3. Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт-ч/год | 132,7 | 482,9 |
| в т. ч. на производственные нужды | то же | 15,5 | 30,8* |
| на коммунально-бытовые нужды | то же | 117,2 | 452,1 |
| 6.3.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 3 455 | 9 658 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 3 051 | 9 042 |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2003г | Расчетный срок 2020г |
| 6.3.3. Источники покрытия электронагрузок – центры питания | шт. | 4 | 5 |
| 6.3.4. Протяженность магистральных сетей | км | 40,6 | 49,6 |
| 6.4. Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,53 | 1,5 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 0,11 | 0,3 |
| 6.4.2. Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 91,3 | 185 |
| 6.4.3. Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 20 | 62 |
| 6.4.4. Протяженность магистральных сетей | км | 35 | 52 |
| 6.5. Связь |  |  |  |
| 6.5.1. Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100,0 | 100,0 |
| 6.5.2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 38 | 100 |
| 6.6. Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1. Защита территории от подтопления: |  |  |  |
| площадь | га | - | 5,7 |
| подсыпка | тыс. м3 | - | 71,0 |
| 6.6.2. Дренирование территории | га | - | 27,0 |
| 6.6.3. Засыпка карьеров | тыс. м3 | - | 380,0 |
| 6.6.4. Регулирование русла ручьев | км | - | 7,6 |
| 6.7. Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1. Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 23,25 | 48,1 |
| 6.7.2. Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц га | - - | - - |
| 6.7.2. Общая площадь свалок | га |  |  |
| в т. ч. стихийных | га |  |  |
| 7. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. Общее количество кладбищ | га | 50,5 | 65,5 |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1. Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 3,6 | …** |
| 8.2. Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/год | 3,9 | 8,2 |
| 8.3. Рекультивация нарушенных земель | га | - | 30,4 |
| 8.4. Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | 2936 | 2762 |
| 8.5. Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | 1153 | 1048 |
| 8.6. Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 5,1 | 2,9 |
| 8.7. Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 778,5 | 1109,3 |
| 8.8. Защита почв и недр | га | - | 46,5 |
| 9. Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. | - | 9 000,85 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Приложение 1. Принятый классификатор функционального зонирования в документах территориального планирования (генеральный план) в ОАО «Иркутскгражданпроект».

| ИНДЕКС | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-1 | Зоны застройки жилыми домами с приусадебными участками(1-3 этажа) |
| Ж-2 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) |
| Ж-3 | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей) |
| Ж-4 | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (5 этажей и выше) |
| Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
| ШД | Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-2 | Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |
| ОД-3 | Зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности |
| ОД-4 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
| ОД-5 | Зоны размещения научно-исследовательских учреждений |
| ОД-6 | Зоны размещения объектов среднего и высшего профессионального образования |
| ОД-7 | Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| ПК-1 | Зоны размещения производственных объектов 1,2,3 класса опасности |
| ПК-2 | Зоны размещения производственных объектов 4,5 класса опасности |
| ПК-3 | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| ИТ-1 | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| ИТ-2 | Зоны размещения объектов транспорта |
| ИТ-3 | Зоны размещения объектов внешнего транспорта |
| ИТ-4 | Зоны размещения транспортно-пересадочного узла |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-1 | Зоны лесопарков |
| Р-2 | Зоны парков, скверов и бульваров |
| Р-3 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |
| Р-4 | Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения |
| Р-5 | Зоны размещения пляжей |
|  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ПН-1 | Зоны природных территорий |
| ПН-2 | Зоны, занятые лесами |
| ПН-3 | Зоны природных территорий со сложным рельефом |
| ПН-4 | Зоны территорий с нарушенным рельефом |
| ПН-5 | Зоны территории болот |
| ПН-6 | Зоны водных объектов |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН-1 | Зоны озеленения специального назначения |
| СН-2 | Зоны объектов специального назначения |
| СН-3 | Зоны режимных объектов |
| СН-4 | Зоны кладбищ |
| СН-5 | Зоны закрытых кладбищ |
| СН-6 | Зоны объектов ритуального назначения |
| СН-7 | Зоны складирования и захоронения отходов |
|  | ИНЫЕ ЗОНЫ |
| И-1 | Зоны неиспользуемых территорий |

## Приложение 2. Техническое задание на разработку генерального плана Портбайкальского МО.

## Приложение 3. Протокол заседания Градостроительного Совета при Губернаторе Иркутской области.