АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

от 14 января 2022 года № 10

О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Слюдянского муниципального района

В целях обеспечения сохранности и рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Слюдянского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», руководствуясь статьями 7, 24, 38, 47 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного  постановлением  Губернатора Иркутской области №303-П  от 30 июня 2005 года,  регистрационный  №14-3, администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемое Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Слюдянского муниципального района.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Слюдянского муниципального района и являющихся правообладателями защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО):

  - Обеспечить сохранность объектов ЗС ГО и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению.

  - Вести учет ЗС ГО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты "Славное море" и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные правовые акты».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Слюдянского муниципального района» Т.А. Голованову.

Мэр Слюдянского муниципального района	                                            А.Г. Шульц

Утверждено

постановлением администрации  Слюдянского муниципального района

от 14 января 2022 года № 10

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны на территории Слюдянского муниципального района Иркутской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 21 июля 2005 года № 575 "Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время", приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" в целях определения порядка сохранения и рационального использования защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны на территории Слюдянского муниципального района Иркутской области (далее - ЗС ГО).

1.2. К ЗС ГО относятся убежища, противорадиационные укрытия, укрытия, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении) потенциально опасных объектов.

2. Содержание и сохранение защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны в мирное время

2.1. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в организациях, в ведении которых находятся ЗС ГО (далее - организации-балансодержатели) создаются группы (звенья) по их обслуживанию.

При этом необходимо обеспечить сохранность защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов: герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО; инженерно-технического и специального оборудования; средств связи и оповещения ЗС ГО.

Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

2.2. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

2.2.1. Перепланировка помещений.

2.2.2. Устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях.

2.2.3. Нарушение герметизации и гидроизоляции.

2.2.4. Демонтаж оборудования.

2.2.5. Применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений.

2.2.6. Загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов.

2.2.7. Оштукатуривание потолков и стен помещений.

2.2.8. Облицовка стен керамической плиткой.

2.2.9. Окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования.

2.2.10. Застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

2.2.11. Эксплуатация:

- вентиляционных систем защищенной ДЭС;

- фильтров-поглотителей;

- предфильтров;

- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода (ФГ-70);

- средств регенерации воздуха;

- гравийных воздухоохладителей;

3. Рациональное использование ЗС ГО

3.1. В мирное время ЗС ГО в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

3.2.1. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО могут использоваться для нужд организаций.

3.2.2. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений;

- загромождать пути движения, входы в ЗС ГО и аварийные выходы;

- оштукатуривание потолков и стен помещений;

- облицовка стен керамической плиткой;

-окрашивать резиновые детали уплотнения, резиновые амортизаторы, хлопчатобумажные, прорезиненные и резиновые гибкие вставки, металлические рукава, таблички с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического оборудования;

-застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО без согласования с органами управления по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям.

3.3. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под:

3.3.1. Санитарно-бытовые помещения.

3.3.2. Помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий.

3.3.3. Производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения.

3.3.4. Технологические, транспортные и пешеходные тоннели.

3.3.5. Помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад.

3.3.6. Гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей.

3.3.7. Складские помещения для хранения несгораемых материалов, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения.

3.3.8. Помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и другое).

3.3.9. Спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий).

3.3.10. Помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и другое).

3.3.11. Вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

3.4. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50 % укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

3.5. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов.

- Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО

  - Финансирование мероприятий по накоплению фонда объектов гражданской обороны и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечения их сохранности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

  - Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности района, является расходным обязательством бюджета Слюдянского муниципального района.

  - Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности городских поселений района, является расходным обязательством бюджета городских поселений Слюдянского муниципального района.

  - Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению объектов гражданской обороны организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности является расходным обязательством бюджета этих организаций.

- Контроль и ответственность за сохранение и рациональное использование ЗС ГО

  - Руководители предприятий, учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, собственники защитных сооружений гражданской обороны, независимо от их организационно-правовых форм собственности несут ответственность за организацию, создание, накопление и обеспечение сохранности ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны на подведомственных территориях и объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций Слюдянского муниципального района»              Т.А. Голованова